## Slide 1
HCRSE115
RS
V3.0
蔡文俊/cwx440054
2018.08.27
万倡利/wwx408647
新开发
Notes: 2017.07.18：
  调整整体胶片的图片拉伸。
  调整前言、目标、目录等前面的图标，保持位置一致性。
  调整页脚宽度，使页脚变窄，整体视觉感更好一些。
  调整正文及标题高度，整体上调了一些，匹配页脚的高度。
  修整所有文本框的格式问题。
  调整备注页格式，使其符合16:9的显示效果。

## Slide 2
华为路由交换精英培训
之SDN VXLAN

## Slide 3
VxLAN是一个非常重要的overlay技术,在SDN的网络场景中应用较广，比如云网一体化的数据中心场景，又如CloudVPN中的叠加网络。
了解VxLAN的产生的原因及基本概念。
通过Vxlan网络流量的分析，能够端到端理解SDN DCN环境网络中业务的实现。

## Slide 4
学习路标：
  理解SDN的基本概念
  为何数据中心网络中需要VXLAN
  理解VXLAN的基本概念
  理解VXLAN的报文处理流程
  理解VXLAN的相关应用

## Slide 5
SDN概述
传统DC网络面临的云化挑战
VXLAN 基本概念
VXLAN 应用
云DC中VXLAN 相关概念及应用

## Slide 6: SDN的定义
Control
Programs
Global Network View
Network Virtualization
Abstract Network View
Control
Programs
Network OS
A
B
<Match, Action>
<Match, Action>
<Match, Action>
<Match, Action>
<Match, Action>
…
…
<Match, Action>
<Match, Action>
<Match, Action>
<Match, Action>
<Match, Action>
…
…
<Match, Action>
<Match, Action>
<Match, Action>
<Match, Action>
<Match, Action>
…
…
<Match, Action>
<Match, Action>
<Match, Action>
<Match, Action>
<Match, Action>
…
…
<Match, Action>
<Match, Action>
<Match, Action>
<Match, Action>
<Match, Action>
…
…
Packet
Forwarding
Control
Programs
SDN（Software Defined Network），即软件定义网络，其核心技术是通过将网络设备控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。
Packet
Forwarding
Packet
Forwarding
Packet
Forwarding
Packet
Forwarding
Notes: 概括来说，SDN2006年诞生于园区网，2012年可谓是SDN商用元年,发生了google部署sdn等重要事件将SDN推向了全球瞩目的焦点；同时2012年延展到电信网络。
下面我们结合重大事件加以介绍（内容较多，每一事件需记住关键点）。
2006年，SDN诞生于美国GENI项目资助的斯坦福大学Clean Slate课题，斯坦福大学Nick McKeown（尼克 麦吉翁）教授为首的研究团队提出了Openflow的概念用于校园网络的试验创新，后续基于Openflow给网络带来可编程的特性，SDN的概念应运而生。Clean Slate项目的最终目的是要重新发明英特网，旨在改变设计已略显不合时宜，且难以进化发展的现有网络基础架构。
2007年，斯坦福大学的学生Martin Casado（马丁 卡萨多） 领导了一个关于网络安全与管理的项目Ethane，该项目试图通过一个集中式的控制器，让网络管理员可以方便地定义基于网络流的安全控制策略，并将这些安全策略应用到各种网络设备中，从而实现对整个网络通讯的安全控制。
2008年，基于Ethane 及其前续项目Sane的启发， Nick McKeown 教授等人提出了OpenFlow 的概念，并于当年在ACM SIGCOMM 发表了题为《OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks》的论文，首次详细地介绍了OpenFlow 的概念。该篇论文除了阐述OpenFlow 的工作原理外，还列举了OpenFlow 几大应用场景。
基于OpenFlow 为网络带来的可编程的特性，Nick McKeown教授和他的团队进一步提出了SDN（Software Defined Network，软件定义网络）的概念。2009年，SDN 概念入围Technology Review年度十大前沿技术，自此获得了学术界和工业界的广泛认可和大力支持。
2009年12月，OpenFlow规范发布了具有里程碑意义的可用于商业化产品的1.0版本。如OpenFlow在Wireshark抓包分析工具上的支持插件、OpenFlow的调试工具（liboftrace ）、OpenFlow虚拟计算机仿真（OpenFlowVMS）等也已日趋成熟。OpenFlow规范已经经历了1.1、1.2以及1.3等版本。OpenFlow 1.4标准已经在ONF内部审阅，预计2013年8月初将获得批准发布。

## Slide 7
Notes: 2011年3月，在Nick Mckeown教授等人的推动下，开放网络基金会ONF成立，主要致力于推动SDN架构、技术的规范和发展工作。ONF成员96家，其中创建该组织的核心会员有7家，分别是Google、Facebook、NTT、、Verizon、德国电信、微软、雅虎。
2011年5月，NEC推出第一台可商用的OpenFlow交换机
2012年4月，谷歌宣布其主干网络已经全面运行在OpenFlow上，并且通过10G网络链接分布在全球各地的12个数据中心，使广域线路的利用率从30%提升到接近饱和。从而证明了OpenFlow不再仅仅是停留在学术界的一个研究模型，而是已经完全具备了可以在产品环境中应用的技术成熟度。
2012年7月，软件定义网络(SDN)先驱者、开源政策网络虚拟化私人控股企业Nicira以12.6亿被VMware收购。 Nicira是一家颠覆数据中心的创业公司，它基于开源技术OpenFlow创建了网络虚拟平台（NVP）。OpenFlow是Nicira联合创始人Martin Casado在斯坦福攻读博士学位期间创建的开源项目，Martin Casado的两位斯坦福大学教授Nick McKeown和Scott Shenker同时也成为了Nicira的创始人。VMware的收购将Casado十几年来所从事的技术研发全部变成了现实——把网络软件从硬件服务器中剥离出来，也是SDN走向市场的第一步。
2012年底，AT&T、英国电信(BT)、德国电信、Orange、意大利电信、西班牙电信公司和Verizon联合发起成立了网络功能虚拟化产业联盟(Network Functions Virtualisation，NFV)，旨在将SDN的理念引入电信业。由52家网络运营商、电信设备供应商、IT设备供应商以及技术供应商组建。
2013年4月，思科和IBM联合微软、Big Switch、博科、思杰、戴尔、爱立信、富士通、英特尔、瞻博网络、微软、NEC、惠普、红帽和VMware等发起成立了Open Daylight，与LINUX基金会合作，开发SDN控制器、南向/北向API等软件，旨在打破大厂商对网络硬件的垄断，驱动网络技术创新力，使网络管理更容易、更廉价。这个组织中只有SDN的供应商，没有SDN的用户——互联网或者运营商。Open Daylight项目的范围包括SDN控制器，API专有扩展等，并宣布要推出工业级的开源SDN控制器。
简单再补充点背景知识
Clean Slate计划
  痛点：现有网络架构不断修补，难以解决根本问题，重新定义网络架构也许是根本解决方案，推倒重来可行么？
  CleanSlate项目的最终目的是要重新发明因特网，旨在改变设计已略显不合时宜，且难以进化发展的现有网络基础架构。
  引出广义和狭义Clean Slate项目概念
    广义：泛指各种各样的下一代网络（NGN）项目
    狭义：斯坦福大学尼克 麦吉翁（Nick McKeown）教授牵头的实验室研究计划（SDN诞生处）
Ethane项目（CleanSlate项目计划的子课题）
  斯坦福的学生马丁.卡萨多（尼克-麦吉翁是马丁的老师）领导了一个关于网络安全与管理的项目Ethane，该项目试图通过一个集中式的控制器，让网络管理员可以方便地定义基于网络流的安全控制策略，并将这些安全策略应用到各种网络设备中，从而实现对整个网络通讯的安全控制。
  受此项目启发，Martin和他的导师Nick McKeown教授提出了OpenFlow的概念。

## Slide 8: ONF定义的SDN基本架构
Software-Defined Network Architecture
Source: ONF white paper, April 13, 2012
Research frustration/ clean state;
2002-2005
OpenFlow PhDs;
2004-2007
OpenFlow 0.2-1.1; Industry enters;
2008-2010
ONF launched; 03/2011
OF 1.2: IPv6, extensible expression;
12/2011
OF 1.3: flexible table miss, per flow meters;
04/2012
OF 1.3.1: Improved version negotiation;
12/2012
OF 1.4 clarifications;
02/2014
ONF强调OpenFlow-based SDN，强调控制与转发分离以实现转发设备的标准化，重点是OF协议标准化。

## Slide 9: 传统CT厂商眼中的SDN架构
管理平面编排/第三方App
外部控制平面
数据
平面
传统控制平面

## Slide 10: SDN主要技术路线
华为Agile Controller解决方案
2006年斯坦福大学发布 OpenFlow，网络设备转发和控制面分离，通过集中的控制面实现网络流量的灵活控制
华为数据中心SDN的核心特征是适度的转控分离结合之外, 通过管理与控制分离, 实现网络业务自动化发放, 助力数据中心业务实现敏捷发放.
Nicira成立
构建Overlay方案，虚拟网络和物理网络的分离
虚拟网络集中控制
Vmware收购Nicira，形成NSX方案
OpenFlow社区成立
ONF成立
Bigswitch成立
Pica8成立
狭义SDN
转发控制分离
Startup
传统厂商
HP、Dell、Juniper、Brocade、Cisco、NEC等分别推出支持Openflow的交换机/控制器
广义SDN
管理集中
混合控制
Openflow阶段
SDN阶段
OpenDaylight成立
ONOS
Openflow
网络革新 路线
虚拟Overlay路线
综合控制器路线,:
集中管理和控制 网络 实现网络自动化发放和转发效率提升
Cisco发布ACI
√
①
②
③

## Slide 11: 华为SDN解决方案全景图
控制
管理层
Agile Controller-DCN
IES(Infrastructure Enabling System)
协同层
Agile Controller-Transport
Agile Controller-Campus
Agile Controller-WAN
网络层
Agile Controller-Super
Agile Controller-IoT
Backbone
Metro
Optical
IoT
Campus
Branch
DC Fabric
DC Fabric
Overlay Connectivity
CPE
CPE
IoT
GW
Sensor
Actuator
VM
VM
VM
vSwitch
VM
VM
VM
vSwitch
WDM
WDM
WDM
WDM
CSG
BRAS/PE
P
P

## Slide 12: SDN DCN解决方案
SDN Controller
服务器/VM域
存储域
网络业务域
FusionSphere
网络域
Neutron API/Rest API
DCN
OpenFlow/ Restful…
VM
VM
VM
VM
VM
VM
vSwitch
vSwitch
vSwitch
vSwitch
vSwitch
Hybrid Overlay
Host Overlay
Network Overlay

## Slide 13
SDN概述
传统DC网络面临的云化挑战
VXLAN 基本概念
VXLAN 应用
云DC中VXLAN 相关概念及应用

## Slide 14: 数据中心发展趋势
三层
二层
传统数据中心架构
三层
二层
新一代数据中心架构
  传统数据中心组网方式，一般二层只到接入或汇聚交换机，虚拟机的迁移只能局限一个二层区域内。如果需要跨二层区域迁移，需要更改VM的IP地址，应用会中断。
传统数据中心架构
  在云计算时代，IDC运营商为了更充分的利用数据中心资源，VM需要更大的迁移范围；
  由于服务器之间存在大量的横向流量，要求数据报文支持无阻塞转发，网络链路资源得到充分的利用。
POD
POD
新一代数据中心架构
Notes: 虚拟机规模受网络规格限制
  在大二层网络环境下，数据报文是通过查询MAC地址表进行二层转发，而MAC地址表的容量限制了虚拟机的数量。

## Slide 15: 数据中心发展趋势
STP或CSS+iStack传统二层技术不适合构建大规模二层网络， 通过VXLAN可以构建大二层网络，支持扁平化胖树拓扑组网方式，链路带宽利用率高。
STP
Access Layer
CSS+iStack
Access Layer
Aggregation Layer
VXLAN
Access Layer
Aggregation Layer
Aggregation Layer
Notes: 网络隔离能力限制
  当前主流的网络隔离技术是VLAN或VPN（Virtual Private Network），在大规模的虚拟化网络中部署存在如下限制： 由于IEEE 802.1Q中定义的VLAN Tag域只有12比特，仅能表示4096个VLAN，无法满足大二层网络中标识大量用户群的需求。
  传统二层网络中的VLAN/VPN无法满足网络动态调整的需求。

## Slide 16: 云数据中心业务对网络有全新的诉求
VM迁移
…..
虚拟机POD间自由迁移
VM迁移
虚拟机POD内自由迁移
数据中心A
数据中心B
DCI
虚拟机数据中心间迁移
VM迁移
提升资源利用率
目标：提升资源利用率
计算资源
计算资源
大二层网络
  虚拟机摆脱地理位置的限制自由迁移，构建跨地理区域的大二层网络。
Notes: Google是大规模服务器集群的实践者，服务器间的大量通信要求网络是无阻塞的；
Google服务器单集群的规模已经达到了1万台左右；
国内的互连网厂家也在考虑规划2万台服务器的集群；
网络接口数量和容量是决定集群规模的核心因素；
构建跨地理区域的服务器集群，提高系统容灾能力。
大二层网络:
  大规模的二层网络；
  要求网络横向流量提供无阻塞能力。

## Slide 17: 传统网络为何大不起来
传统数据中心架构
可不可以在现有VLAN技术下，把单个POD做大？
？
  VLAN无法跨越三层边界；这样传统数据中心组网方式通常是网关部署在汇聚交换机，汇聚交换机间通过三层核心互通。虚拟机的迁移只能局限于POD内。如果需要跨POD二层区域迁移，需要更改VM的IP地址，应用会中断。
STP技术在解决网络环路问题的同时，存在以下主要缺陷：
  STP收敛时间长，通常不超过50个网络节点，不适宜云数据中心大规模组网。
  STP构建无环网络时, 需要阻断一半的链路；带宽利用率低。
STP
Access Layer
Aggregation Layer
三层
L3&L2
POD
POD
虚拟机迁移

## Slide 18: 数据中心网络架构发展趋势
2005
2015
2010
STP
堆叠/
M-Lag
TRILL
Vxlan
TRILL技术解决了STP环路组网和规模问题，通过成熟的链路状态路由算法，扩展IS-IS协议，构建无环网络，实现多路径负载分担；
VXLAN技术具有更好的可用性和扩展性，更易运维，已经成为IT&CT厂商力推的技术。
SpanningTree
接入
接入
汇聚
汇聚
核心
核心
SpanningTree
SpanningTree
接入
接入
汇聚
汇聚
核心
核心
M-lag
M-lag
STP协议破环，管理复杂；
浪费一半链路带宽。
管理面消除环路；
100%带宽利用率。
ISIS路由协议破环；
同质化全网TRILL，扩展性一般。
三层路由underlay+二层Overlay；
中间网络可以利旧，扩展性好。
TRILL
Vxlan
Notes: IT+CT形成合力；
TRILL是革命性的技术，Vxlan是改良的技术。

## Slide 19: VXLAN 是业界 Overlay技术的事实标准
VXLAN在支持SDN，多租户等方面能力更强，因此成为业界的技术热点。
云数据中心高端网络诉求 |  | VXLAN | CSS/SVF | TRILL
>4K租户 | 出租型的数据中心，需要支持海量租户 | 16M | 4K | 4K（最新标准可升级到16M）
保护现有网络投资 | 可在现有网络的基础上构建新的Fabric | 对现有网络无要求，只要支持普通L3即可 | 全网新建 | 全网新建
SDN支持能力 | 可平滑升级到SDN网络 | Overlay是SDN的重要路线之一 | 不支持 | 不支持
标准协议 | 不同厂商可实现互通 | 标准 | 各厂商私有 | 标准
跨DC能力 | 可跨越IP WAN构建大二层 | 支持 | 不支持 | 不支持

## Slide 20: VXLAN的价值
VXLAN的优势：
VXLAN是业界标准的Overlay技术；
相比STP的主备路径， VXLAN利用Underlay网络的ECMP能带来更高的网络转发性能；
VXLAN基于UDP技术构建， 是统一IT和CT两界的overlay技术；
VXLAN将VLAN的4k子网扩充到16M，支持多租户；
VXLAN为SDN提供转发面基础。
物理
网络
逻辑
网络
Overlay
Leaf
Spine
物理机
逻辑网络2
逻辑网络1
L2
L3
物理
网络
VXLAN的概念：
Overlay 网络定义将一个计算网络构建在另一个网络之上；
核心是实现封装，将网络业务与底层设施解耦；
封装技术使用的VXLAN；
VXLAN隧道封装的端点就叫NVE（Network Virtualization Edge），负责原始以太报文的VXLAN封装和解封装。
L2
L3
Vxlan的价值
实现overlay网络
VM
VM
VM
Notes: 物理网路
  物理网络，带宽高，容量大；
  大二层网络需要STP解决环路问题；
  二层网络隔离受限，仅4k VLAN；
  虚机迁移不够灵活，需要改变物理网络配置。
Overlay网络：
  Overlay实现了某种程度的IP和位置信息的分离, 有更好的移动性, 满足二层网络弹性需求；
  Overlay按需部署业务网络, 业务变化的时候Underlay网络不需要改变；
  兼容性好，通过Overlay实现与物理网络解耦。

## Slide 21
SDN概述
传统DC网络面临的云化挑战
VXLAN 基本概念
VXLAN 报文转发流程
云DC中VXLAN 相关概念及应用

## Slide 22: VXLAN基本概念
基于NVo3的二层Fabric组网
VXLAN(Virtual Extensible LAN，虚拟可扩展局域网)是目前NVO3中影响力最为广泛的一种。它通过LMAC in UDP的报文封装方式，实现基于IP overlay的虚拟局域网。
  VXLAN网络中的NVE以VTEP进行标识，VTEP（VXLAN Tunnel EndPoint，VXLAN隧道端点）；
  每一个NVE至少有一个VTEP，VTEP使用NVE的IP地址表示；
  两个VTEP可以确定一条VXLAN隧道。
NVO3(Network Virtualization Over Layer 3)，基于三层IP overlay网络构建虚拟网络技术统称为NVO3，目前比较有代表性的有：VXLAN、NVGRE、STT。
运行NVO3的设备叫做NVE（Network Virtualization Edge），它位于overlay网络的边界，实现二、三层的虚拟化功能。
NVE1
NVE2
VXLAN Tunnel
NVE3
VTEP1:1.1.1.3
VTEP1:1.1.1.1
VTEP2:1.1.1.2
VXLAN Tunnel
VXLAN Tunnel
Fabric
Access Layer
Aggregation Layer
NVE
NVE

## Slide 23: VXLAN 概念 - VTEP
VXLAN网络中的NVE以VTEP进行标识，VTEP（VXLAN Tunnel EndPoint，VXLAN隧道端点）；
每一个NVE至少有一个VTEP，VTEP使用NVE的IP地址表示；
两个VTEP可以确定一条VXLAN隧道，VTEP间的这条VXLAN隧道将被两个NVE间的所有VNI所公用。
VxLAN Packet VNI=blue
VTEP
VTEP
VTEP
VTEP
VM3
VM4
VM1
VM2
VM3
VM4
VM1
VM2
VM3
VM4
VM1
VM2
Ethernet
packet
VM3
VM4
VM1
VM2
VxLAN
header
Ethernet
packet
Ethernet
packet
VxLAN
header
Ethernet
packet

## Slide 24: VXLAN - VNI
VNI-24比特，用于标识虚拟网络，最大支持16M。
VLAN
VLAN
VLAN
VLAN
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VTEP
VTEP
VTEP
VTEP
Network
X
…

## Slide 25: VXLAN 报文格式
Inner Header
(VM可见)
Outer Header
(报文封装)
VM
VM
ETH Hdr
IP Hdr
UDPHdr
VXLAN ID
ETH Hdr
Payload
L2/L3
NVE
(Network Virtual Edge)
NVE
(Network Virtual Edge)
Eth Hdr
Payload
Eth Hdr
Payload
VxLAN 报文封装流程

## Slide 26: VXLAN 报文格式

## Slide 27: VXLAN 转发数据封装
源终端的二层报文能够穿越IP网络到达目的终端，VXLAN网络对于主机来说相当于是Bridge Fabric。
传统以太帧
VXLAN 以太帧
B
s1
s2
A
s3
Hop-by-hop MAC
B
Data
A
Ingress NVE
Transit
Egress NVE
B
Data
A
VTEP IP
VTEP
Hop by Hop MAC
B
s1
s3
s1
s2
Data
A
V
B
s1
s3
s2
s3
Data
A
V
s1
MAC=B
MAC=A

## Slide 28: 隧道和VNI关系
VNI概念
  标识VXLAN网络中的二层域。
  两个VTEP可以确定一条VXLAN隧道，VTEP间的这条VXLAN隧道将被两个NVE间的所有VNI所公用。
NVE1
NVE2
VXLAN Tunnel
NVE3
VTEP1:1.1.1.3
VTEP1:1.1.1.1
VTEP2:1.1.1.2
VNI Green
VNI Red
VXLAN Tunnel
VXLAN Tunnel
VNI
VNI
VNI
VNI

## Slide 29: VXLAN 网关
VxLAN L2 Gateway: 允许租户接入VxLAN网络，实现相同VxLAN内部流量互访。
VxLAN L3 Gateway: 实现不同VxLAN直接互访，或者VxLAN与非VxLAN网络互访。
VXLAN L2 GW
OVS
DIP:1.1.1.1
SIP:2.2.2.2
UDP D_P: 4789
UDP S_P: HASH
VXLAN VNI 200
DMAC: MAC1
SMAC: MAC2
DMAC: MAC1
SMAC: MAC2
VLAN TAG: 100
DMAC: MAC2
SMAC: MAC1
VLAN TAG: 100
DIP: 2.2.2.2
SIP: 1.1.1.1
UDP D_P: 4789
UDP S_P: HASH
VXLAN VNI 200
DMAC: MAC2
SMAC: MAC1
PC1
MAC 1
VLAN 100
OVS
VXLAN VNI 200
VTEP: 2.2.2.2
VM2
MAC 2
VXLAN VNI 200
TOP1
VXLAN VNI 200
VTEP: 1.1.1.1
Switch_1
IP network
VLAN
1
2
3
VXLAN
1
2
3
VLAN
1
2
3
VXLAN
1
2
3
VXLAN tunnel
VXLAN tunnel
VXLAN tunnel
L2 sub-interface
L2
L3
Flow matching
VXLAN
L2 GW
VXLAN
L2 GW
Destination
MAC
Server1-1
192.168.1.2
Server2-1
192.168.2.2
Server3-1
192.168.4.2
Server3-2
192.168.4.3
L3GW
L2GW
Switch_4
Switch_2
Switch_3
NVE
VLAN
1
BDIF
Packet
BD

## Slide 30: VXLAN接入业务模型 (1)
VXLAN网关使用EVC的业务模型，模型构件主要包含：BD（Bridge-Domain）、VNI（Virtual Net Instance）、NVE（Network Virtualization Edge）、二层子接口（l2 subif）、VXLAN隧道。
  L2-Subif：用于用户接入，子接口上可以配置一层tag接入或者不配置tag接入；
  BD（Bridge-Domain）：标识一个二层广播域，BD和VNI 1:1映射。所有广播域功能基于BD支持，如MAC学习、二层查表、广播复制等；
  NVE（Network Virtualization Edge）：主要用于本地VTEP地址管理，VXLAN隧道管理，头端复制列表管理；
  VXLAN隧道：VXLAN隧道用于VXLAN报文的转发，用本地VTEP地址+远端VTEP地址标识 ；
  BDIF：BD域的三层路由接口，用于二层流量进入三层进行路由转发；

## Slide 31: VXLAN接入业务模型 (2)
全局VLAN接入模型：主要应用在L2VPN服务场景，VLAN绑定bd, 提供将传统port+vlan接口接入VXLAN网络的能力；二层子接口绑定BD。
l2subif

## Slide 32: VXLAN逻辑抽象
Fabric
VXLAN Fabric
Access Layer
NVE
NVE
VNI 1
VNI n
……
①
②
Underlay
Overlay
Fabric
VXLAN的简化理解—---两次虚拟化
1、第一次虚拟化：利用隧道技术将边缘设备互连透传二层报文；整网抽象理解成一台端口数目扩展的超大LAN switch。
2、第二次虚拟化利用VNI将这台超大的交换机虚拟出多个二层的广播域，和VLAN本质是一样的，VNI类比VLANID. 并通过定义VXLAN header中的VNI字段，将子网范围由4K扩展至16M。

## Slide 33: VXLAN的主要优点
网络
依赖小
隧道间水平分割、IP overlay TTL避免环路。
数据流量基于IP路由 SPF及ECMP快速转发。
网络变化实时侦听全网拓扑毫秒收敛。
基于IP的overlay，仅需要边界设备间IP可达。
环路
避免
高效
转发
快速
收敛
虚拟化
Overlay+VNI构建虚拟网络，支持多达16Ｍ的虚拟网络。
部署
灵活
物理设备、vSwitch均能够部署。

## Slide 34
SDN概述
传统DC网络面临的云化挑战
VXLAN 基本概念
VXLAN 报文转发流程
云DC中VXLAN相关概念及应用

## Slide 35: VXLAN同子网转发流程
NVE1
NVE5
三层网络
网关
NVE2
NVE3
NVE4
A
B
C
D
  HOST A发送ARP Request报文到HOST B。
  HOST B回应ARP Reply报文到HOST A。
  HOST A发送单播数据报文到HOST B。
  注：A、B、C、D都属于同一VNI 1。不考虑ARP广播优化使能。
总体流程
二层接入
VXLAN
VTEP1
VTEP2
VTEP3
VTEP4
VTEP5

## Slide 36: 同网段查MAC二层转发 (1)
NVE5
NVE1
NVE2
NVE3
NVE4
A
B
C
D
1
NVE1发现是广播报文，在VNI1内广播ARP request报文；报文做隧道封装；
2
3
NVE2/3/4/5 接收报文,解隧道封装，原始报
文本地VNI1内广播；学习到服务器A mac。
中间节点，IP透传overlay报文；
VTEP1
VTEP2
VTEP3
VTEP4
VTEP5
A到B的ARP request 广播
ffff-ffff-ffff
A.mac
ARP request
NVE5.mac NVE1.mac
VTEP 1.IP VTEP 2.IP
UDP
VNI 1

## Slide 37: 同网段查MAC二层转发 (2)
1
NVE2查找服务器A mac转发表，命中出接口为
隧道(NVE2至NVE1隧道）；报文封装后三层
转发；
2
3
中间节点，IP透传overlay报文；
NVE1接收报文并解封装，在本地转发；NVE1
学习到服务器B的MAC地址。
A
B
C
D
ARP Reply单播转发流程
VTEP1
VTEP4
NVE1
NVE4
NVE5
VTEP5
B回复A的ARP reply 单播
VTEP3
NVE3
NVE2
VTEP2

## Slide 38: 同网段查MAC二层转发 (3)
A到B的单播转发流程
A
B
C
D
VTEP1
VTEP2
VTEP3
VTEP4
NVE1
NVE2
NVE3
NVE4
NVE5
VTEP5
A到B的单播数据报文
1
2
唯一不同的是外层封装了隧道；underlay
是IP转发。
NVE1 和 NVE2都学习到了服务器A和B的
MAC地址；后续查找MAC则命中；单播流程，和VLAN一样的；

## Slide 39: VXLAN转发模型之相同网段VM互访 (1)
TOR
VTEP
VNI1
VNI2
NVE1
BD1
BD2
Interface 1
Sub interface 1
Sub interface 2
Interface 2
Sub interface 3
OVS1
VM1
VM2
VM3
OVS2
VM4
VM5
Scenario 2: Both VMs located at different vSwitches connected to same TOR
10.1.1.1/24
10.1.1.2/24
10.2.1.1/24
10.2.1.2/24
10.2.1.3/24
TOR
VTEP
VNI1
VNI2
NVE1
BD1
BD2
Interface 1
Sub interface 1
Sub interface 2
Interface 2
Sub interface 3
OVS1
VM1
VM2
VM3
OVS2
VM4
VM5
Scenario 1: Both VMs located at the same vSwitches connected to same TOR
10.1.1.1/24
10.1.1.2/24
10.2.1.1/24
10.2.1.2/24
10.2.1.3/24

## Slide 40: VXLAN转发模型之相同网段VM互访 (2)
TOR
GW
NVE2
BDIF2
BDIF1
TOR
NVE3
VM6
VM7
VXLAN Tunnel 1
VXLAN Tunnel 2
VXLAN Tunnel 3
VTEP
VNI1
VNI2
NVE1
BD1
BD2
Interface 1
Sub interface 1
Sub interface 2
Interface 2
Sub interface 3
OVS1
VM1
VM2
VM3
OVS2
VM4
VM5
Scenario 3: Both VMs located at different vSwitches connected to different TOR
10.1.1.1/24
10.1.1.2/24
10.2.1.1/24
10.2.1.2/24
10.2.1.3/24

## Slide 41: VXLAN - BUM 报文转发流程
VxLAN Ethernet Header
DMAC: MAC4
SMAC MAC3
VxLAN IP Header
SIP: 1.1.1.1
DIP: 2.2.2..2
VxLAN UDP Header
UDP S_port: HASH
UDP D_port: 4789
VxLAN Header:
VNI: 20
Ethernet Header
DMAC: All F
SMAC: MAC1
Payload
Switch1 -> Switch 2
VxLAN Ethernet Header
DMAC: MAC5
SMAC MAC3
VxLAN IP Header
SIP: 1.1.1.1
DIP: 3.3.3.3
VxLAN UDP Header
UDP S_port: HASH
UDP D_port: 4789
VxLAN Header:
VNI: 20
Ethernet Header
DMAC: All F
SMAC: MAC1
Payload
Switch1 -> Switch3
Payload
Ethernet Header
DMAC: All F
SMAC: MAC1
VLAN:2
Switch1 :
Payload
Ethernet Header
DMAC: All F
SMAC: MAC1
VLAN:4
Switch3 :
Payload
Ethernet Header
DMAC: All F
SMAC: MAC1
VLAN:3
Switch2 :
Terminal A
MAC 1
VLAN 2
Switch_1
VNI: 20
VTEP: 1.1.1.1
MAC 3
Switch_2
VNI: 20
VTEP: 2.2.2.2
MAC 4
Terminal B
MAC 2
VLAN 3
Switch_3
VNI: 20
VTEP: 3.3.3.3
MAC 5
VXLAN
L2 GW
VXLAN
L2 GW
Terminal C
MAC 6
VLAN 4
Traffic forwarding path

## Slide 42: VXLAN数据转发总体流程 (跨子网)
NVE1
NVE5
三层网络
网关
NVE2
NVE3
NVE6
A
B
C
E
总体流程
二层接入
VXLAN
VTEP1
VTEP2
VTEP3
VTEP6
VTEP5
  HOST A发送单播数据报文给HOST E。
  注：NVE5作为三层网关，HOST A属于VNI 1，HOST E属于VNI 2，默认主机与网关都互相学习到ARP表, 各个节点MAC都已学习。
Notes: HOST A发送单播数据报文给HOST E。
注：NVE5作为三层网关，HOST A属于VNI 1，HOST E属于VNI 2，默认主机与网关都互相学习到ARP表, 各个节点MAC都已学习。

## Slide 43: A到E单播转发流程
A到E跨子网单播转发流程
1
NVE1查找网关mac转发表，封装隧道；使用VNI1；
2
3
网关解封装报文，根据内层IP头查路由，替换内层以太头，封装VXLAN头部，
使用VNI2；
NVE6 接收报文并解封装，内层报文根据目的MAC转发。
A
B
C
E
VTEP1
VTEP2
VTEP3
VTEP6
NVE1
NVE2
NVE3
NVE6
NVE5
VTEP5

## Slide 44: VXLAN转发模型之不同网段VM互访 (1)
Scenario 1: Both VMs located at the same vSwitches connected to same TOR
TOR
GW
NVE2
BDIF2
BDIF1
TOR
NVE3
VM6
VM7
VXLAN Tunnel 1
VXLAN Tunnel 2
VXLAN Tunnel 3
VTEP
VNI1
VNI2
NVE1
BD1
BD2
Interface 1
Sub interface 1
Sub interface 2
Interface 2
Sub interface 3
OVS1
VM1
VM2
VM3
OVS2
VM4
VM5
10.1.1.1/24
10.1.1.2/24
10.2.1.1/24
10.2.1.2/24
10.2.1.3/24

## Slide 45: VXLAN转发模型之不同网段VM互访 (2)
Scenario 2: Both VMs located at different vSwitches connected to same TOR
TOR
GW
NVE2
BDIF2
BDIF1
TOR
NVE3
VM6
VM7
VXLAN Tunnel 1
VXLAN Tunnel 2
VXLAN Tunnel 3
VTEP
VNI1
VNI2
NVE1
BD1
BD2
Interface 1
Sub interface 1
Sub interface 2
Interface 2
Sub interface 3
OVS1
VM1
VM2
VM3
OVS2
VM4
VM5
10.1.1.1/24
10.1.1.2/24
10.2.1.1/24
10.2.1.2/24
10.2.1.3/24

## Slide 46: VXLAN转发模型之不同网段VM互访 (3)
TOR
GW
NVE2
BDIF2
BDIF1
TOR
NVE3
VM6
VM7
VXLAN Tunnel 1
VXLAN Tunnel 2
VXLAN Tunnel 3
VTEP
VNI1
VNI2
NVE1
BD1
BD2
Interface 1
Sub interface 1
Sub interface 2
Interface 2
Sub interface 3
OVS1
VM1
VM2
VM3
OVS2
VM4
VM5
10.1.1.1/24
10.1.1.2/24
10.2.1.1/24
10.2.1.2/24
10.2.1.3/24
Scenario 3: Both VMs located at different vSwitches connected to different TOR

## Slide 47
SDN概述
传统DC网络面临的云化挑战
VXLAN 基本概念
VXLAN 报文转发流程
云DC中VXLAN 相关概念及应用

## Slide 48: VXLAN 基于Spine-Leaf组网架构
IP Fabric
Server leaf
Spine
peer link
Eth-Trunk
iStack
Service leaf
Border leaf
Gateway

## Slide 49: VXLAN三种OverLay组网方案
Network Overlay方案
Host Overlay方案
Hybrid Overlay方案
VxLAN Network
Nova
Neutron
WEB Portal / APP Portal
REST API
TOR
（NVE）
Plugin/Agent
VXLAN GW
网络控制器
（Agile Controller）
vCenter-Driver
VXLAN GW
EVS/OVS
VM2
Nova
computer
Interface
EVS-Agent
VM1
VxLAN Network
Nova
Neutron
WEB Portal / APP Portal
REST API
Plugin/Agent
网络控制器
（Agile Controller）
vCenter-Driver
DVR
（NVE）
VM2
Nova
computer
Interface
EVS-Agent
VM1
KVM/XEN Hypervisor
DVR
（NVE）
VSA
VxLAN Network
TOR
Nova
Neutron
WEB Portal / APP Portal
REST API
Plugin/Agent
VXLAN GW
网络控制器
（Agile Controller）
vCenter-Driver
VXLAN GW
DVR
（NVE）
VM2
Nova
computer
Interface
EVS-Agent
VM1
KVM/XEN Hypervisor
KVM/XEN Hypervisor
TOR
(NVE)
Bare Metal Server3
Bare Metal Server2
Bare Metal Server1
Notes: 软件方案：
  不改造现有物理设备，与具体厂商硬件设备解耦，无需配置物理网络，实现大规模逻辑二层网络的自动创建。
硬件方案：
  新建物理网络，通过VXLAN Overlay网络，实现自动化业务发放。
混合方案：
  通过SDN实现对虚拟网络及物理网络（交换机、防火墙及F5）的配置管理和自动化业务发放。

## Slide 50: VXLAN OverLay的分布式和集中式
VXLAN路由
VXLAN交换
VXLAN二层VTEP功能：部署在Leaf
VXLAN三层网关功能：部署在核心层
Spine：普通路由
硬件集中 Overlay网关方案
Spine
Spine
Leaf
Leaf
FW
Leaf
Leaf
FW
vSwitch
vSwitch
网关
网关
VM
VM
VM
VM
Leaf
Leaf
物理服务器
BM
BM
Spine
Spine
Leaf
Leaf
FW
Leaf
Leaf
FW
网关
网关
VM
VM
VM
VM
硬件分布式Overlay网关方案
Leaf
Leaf
BM
物理服务器
BM
Leaf 节点既是VxLAN二层VTEP网关，又是东西向流量的三层VxLAN网关
  南北向流量的网关部署在核心层
Spine：普通路由
vSwitch
vSwitch

## Slide 51: 网关部署对比
Internet
/Access VRF
Internet
/Access VRF
Tenant VRF
Tenant VRF
Gateway
Spine
Internet
/Access VRF
Border leaf
Internet
/Access VRF
Gateway
Server leaf
Server leaf
Tenant VRF
Service leaf
VXLAN
Internet/
Access VRF
vFW
vFaW
Web
Subnet A
App
Subnet B
Gateway
Web
Subnet A
App
Subnet B
Dynamic gateway/routing
比较项 | 集中部署 | 分布式部署
VM迁移网关部署变化 | VM迁移，网关部署不变 | VM迁移，网关动态迁移 从源接入设备删除网关，在目的接入设备创建网关
VM迁移影响的表项 | 集中网关刷新ARP 接入设备刷新MAC | 所有设备刷新主机路由 接入设备刷新MAC
集中网关
分布式网关
静态网关 gateway

## Slide 52: 转发路径优化对比
集中网关
分布式网关
PE
…
Spine
Server Leaf
VTEP
Gateway
VTEP
南北向
同一设备L2
同一接入设备L3
…
Spine
Server Leaf
Border Leaf
Service Leaf
比较项 | 集中部署 | 分布式部署
南北向流量(customer to servers) | 经过核心 | 经过核心
不同的接入设备间东西向 流量(L2&L3) | 经过核心 | 经过核心
同一个接入设备下东西向流量(L2) | 本地转发 | 本地转发
同一个接入设备下东西向流量(L3) | 经过核心 | 本地转发
VTEP
VTEP
Gateway
VTEP
Gateway
VTEP
Gateway
南北向
同一设备L2
不同接入东西向（L2&L3）
不同接入东西向（L2&L3）
同一接入设备L3

## Slide 53: 防火墙流量过滤对比
Internet
/Access VRF
Internet
/Access VRF
Tenant VRF
Tenant VRF
Tenant VRF
Centralized VXLAN
Distributed VXLAN
Tenant VRF
Spine
Internet
/Access VRF
Border leaf
Internet
/Access VRF
Tenant VRF
Server leaf
Server leaf
Tenant VRF
Service leaf
VXLAN
Internet/
Access VRF
vFW
vFW
比较项 | 集中部署 | 分布式部署
防火墙引流方案 | 防火墙旁挂集中网关 集中网关单点部署策略将流量引到防火墙 | 防火墙与网关非直接 多点网关通过隧道连到防火墙 分布网关多点部署策略

## Slide 54: 集中网关高可靠
多个网关设备上：
配置相同的loopback地址作为VTEP；
配置相同的网关接口，网关接口的IP、MAC等配置都相同。
目的MAC | 远端VTEP
网关虚MAC | vVTEP
目的VTEP路由 | 下一跳
vVTEP IP | AGG1&AGG2
接入设备上MAC和IP路由转发表
1、网关故障，在恢复时，让恢复设备发布低优先的路由（通过控制器调整），保证上下行流量发给其他网关，待网关ARP恢复后，再恢复路由优先级，让此网关参与负载分担；
2、网关下行口故障，underlay路由收敛；
3、网关上行口全故障，依靠OPS联动将VTEP地址发布的优先级降低，保证上行流不发到故障网关。
汇聚交换机1
汇聚交换机2
接入
交换机
接入
交换机
接入
交换机
接入
交换机
网关
虚拟VTEP
HOST
HOST
HOST
HOST
VTEP
VTEP
VTEP
VTEP
与传统的堆叠、VRRP网关比，有如下一些优势：
网关之间不需要运行类似VRRP、GLBP的基于子网粒度的心跳协议，网关信令处理压力小。
相比VRRP三层网关，物理网关之间流量能够实现Flow-based Loadbalancing，网关能够扩展到多台。
可以通过路由协议控制器vVTEP的路由发布，实现流量无损网关扩容或升级。

## Slide 55: 中国xx互联网A公司超大规模公有云
网络控制器
自研云平台
CORE
CE12816
AGG
CE12804*2
POD1
POD44
BGP
BGP
内网
4台
外网
4台
BGP
ACC
CE6851*2
多活硬件集中式网关，保证了规模、性能的同时，符合传统数据中心网络管理人员的运维习惯。
客户价值
解决方案
大规模、高性能、低收敛比；
全DC迁移；
基于SDN控制器的自动化精细运维。
客户诉求
基础网络采用Spine-Leaf架构；Overlay网络使用VXLAN构建大二层，VTEP部署在Leaf交换机；
Vxlan三层网关集中部署；部署多活网关，负载分担提高吞吐；
网络控制器：定制北向API，对接私有云平台实现网络业务的自动化部署；
通过控制器实现路径可视、流量可视，帮助运维。

## Slide 56
关于VXLAN的描述，以下错误的是？ ( )
  VXLAN采用MAC in MAC封装方式。
  类似于MPLS的标签转发，VXLAN报文通过VNI进行报文转发。
  VXLAN是NVO3（Network Virtualization over Layer 3）中的一种网络虚拟化技术。
  VXLAN报文外层UDP Header的源端口号一般填内层报文头通过哈希算法计算后的值。
VXLAN网络构建方案主要有以下哪几种？ ( )
  Network Overlay
  Host Overlay
  Hybrid Overlay
Notes: 参考答案：
  AB
  ABC

## Slide 57
云数据中心的需求与挑战
VXLAN基本原理
VXLAN报文转发原理
VXLAN常见组网
应用案例

## Slide 58
华为官方网站
  企业业务：http://enterprise.huawei.com/cn/
  技术支持：http://support.huawei.com/enterprise/
  在线学习：http://learning.huawei.com/cn/
文档工具
  HedEx Lite
模拟器
  eNSP

## Slide 59
华为Learning网站
  http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
华为Support案例库
  http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh