## Slide 1
HCRSE111
RS
V3.0
丁毅/dwx66270
2018.08.30
吴越/wwx291773
新开发
Notes: 2017.07.18：
  调整整体胶片的图片拉伸。
  调整前言、目标、目录等前面的图标，保持位置一致性。
  调整页脚宽度，使页脚变窄，整体视觉感更好一些。
  调整正文及标题高度，整体上调了一些，匹配页脚的高度。
  修整所有文本框的格式问题。
  调整备注页格式，使其符合16:9的显示效果。

## Slide 2
华为路由交换精英培训
之MPLS BGP VPN跨域

## Slide 3
MPLS无缝地集成了IP路由技术的灵活性和ATM标签交换技术的简捷性。MPLS在无连接的IP网络中增加了面向连接的控制平面，为IP网络增添了管理和运营的手段。因此，使用基于MPLS的IP网络作为骨干网的VPN (MPLS VPN)成为在IP网络提供增值业务的重要手段，越来越被企业及运营商看好。
本文主要介绍跨域VPN中的OPTION-A，OPTION-B，以及OPTION-C方案的原理与配置。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  掌握Option-A方案的原理与配置
  掌握Option-B方案的原理与配置
  掌握Option-C方案的原理与配置

## Slide 5
跨域VPN方案背景
跨域VPN方案原理
跨域VPN方案配置

## Slide 6: 跨域MPLS BGP VPN方案的背景 (1)
传统MPLS BGP VPN的解决方案
CE
PE
P
CE
IP/MPLS
Site
CE
PE
Site
Site
AS 100
Notes: 引入：
随着MPLS VPN解决方案的广泛应用，大型企业不同的分支站点之间，或相互协作的企业网络之间都存在着跨越不同自治域的情况。
举例：
一般的MPLS VPN体系结构都是在一个自治系统内运行，任何VPN的路由信息都是只能在一个自治系统内按需扩散，没有提供自治系统内的VPN信息向其他自治系统扩散的功能。
如上图，基于MPLS的VPN可以将私有网络的不同Site连接起来，形成一个统一的网络，基于MPLS的VPN还支持对不同VPN间的互通控制。CE（Customer Edge）是用户边缘设备；PE（Provider Edge）是服务商边缘路由器，位于骨干网络；P（Provider），是服务提供商网络中的骨干路由器，不与CE直接相连。

## Slide 7: 跨域MPLS BGP VPN方案的背景 (2)
CE
PE
P
CE
IP/MPLS
ASBR-PE1
Site1
Site2
AS 100
P
IP/MPLS
PE
AS 200
ASBR-PE2
Notes: 如果同一VPN的两个站点位于不同的AS，那么普通的MPLS BGP VPN是否还合适于业务的部署？
答案是否定的。因为此时连接VPN的PE路由器已经无法简单地建立IBGP邻居关系了，或是与RR建立邻居关系。因此，需要一些手段通过建立EBGP邻居关系来传递VPNv4路由。
为了支持不同AS之间的VPN路由信息交换，就需要扩展现有的协议和修改MPLS VPN体系框架，提供一个不同于基本的MPLS VPN体系结构所提供的互连模型——跨域（Inter-AS）的MPLS VPN，以便可以穿过AS间的链路来发布路由前缀和标签信息。

## Slide 8: 跨域MPLS BGP VPN方案的背景 (3)
后文将会介绍三种跨域VPN解决方案，分别是：
  跨域VPN-OptionA（Inter-Provider Backbones Option A）方式：需要跨域的VPN在ASBR间通过专用的接口管理自己的VPN路由，也称为VRF-to-VRF；
  跨域VPN-OptionB（Inter-Provider Backbones Option B）方式：ASBR间通过MP-EBGP发布标签VPN-IPv4路由，也称为EBGP redistribution of labeled VPN-IPv4 routes；
  跨域VPN-OptionC（Inter-Provider Backbones Option C）方式：PE或RR间通过Multi-hop MP-EBGP发布标签VPN-IPv4路由，也称为Multihop EBGP redistribution of labeled VPN-IPv4 routes。

## Slide 9
跨域VPN方案背景
跨域VPN方案原理
  Option-A方案原理
  Option-B方案原理
  Option-C方案原理
跨域VPN方案配置

## Slide 10: 跨域VPN-OptionA方式
跨域VPN-OptionA是基本BGP/MPLS IP VPN在跨域环境下的应用，ASBR之间不需要运行MPLS，也不需要为跨域进行特殊配置。这种方式下，两个AS的边界路由器ASBR直接相连，ASBR同时也是各自所在自治系统的PE。两个ASBR都把对端ASBR看作自己的CE设备，使用EBGP方式向对端发布IPv4路由。

## Slide 11: 跨域VPN-OptionA方式 - 拓扑
PE1
PE2
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P1
P2
CE1
CE2
IP/MPLS
Site1
Site2
IPv4
VPN LSP
Tunnel LSP
MP-iBGP
IP/MPLS
MP-iBGP
AS100
AS200
Notes: 在本方案中，ASBR-PE之间直接相连。两台ASBR-PE之间用多个接口(包括子接口)互连，每个接口关联一个VPN，每个ASBR-PE都把对端当成CE。因此，ASBR-PE相连的接口(包括子接口)需要绑定VRF，并通过eBGP邻居关系把VPNv4路由转变成普通IPv4路由从一个AS传递到另一个AS。因此，两个ASBR相连，但不需要启用MPLS。此方案在MPLS BGP VPN业务属性上没有做扩展。

## Slide 12: 跨域VPN-OptionA方式 - 控制平面
IPv4 Routing
Tunnel Label
Tunnel Label
IPv4 Routing
VPNv4 Routing
IPv4 Routing
Tunnel Label
Tunnel Label
PE1
PE2
ASBR-PE1
ASBR-PE2
CE1
CE2
Site1
Site2
FEC: PE1
Label: T1
FEC: PE1
Label: T2
VPNv4: RD1+Client1
NH: PE1
VPN Label: V1
IPv4: Client
NH: CE1
IPv4: Client
NH: ASBR-PE1
FEC: ASBR-PE2
Label: T3
FEC: ASBR-PE2
Label: T4
VPNv4 Routing
VPNv4: RD2+Client1
NH: ASBR-PE2
VPN Label: V2
IPv4: Client
NH: PE2
Client1
IP/MPLS
MP-iBGP
IP/MPLS
MP-iBGP
P1
P2
AS100
AS200
Notes: 我们只通过单方向来解释控制平面的工作过程，同时假设在站点Site1有一VPN路由Client1连接，如上图，现在需要把Client1这条路由从CE1穿过AS100和AS200传递到CE2：
  在AS100中，通过运行LDP协议，PE1分配一个与去往PE1的路由相关联的隧道标签(外层标签)T1给P1。
  在AS100中，通过运行LDP协议，P1分配一个与去往PE1的路由相关联的隧道标签(外层标签)T2给ASBR-PE1。
  在AS200中，同样通过运行LDP协议，ASBR-PE2分配一个与去往ASBR-PE2的路由相关联的隧道标签(外层标签)T3给P2。
  在AS200中，通过运行LDP协议，P2分配一个与去往ASBR-PE2的路由相关联的隧道标签(外层标签)T4给PE2。
  CE1 通告路由Client1给PE1，路由的下一跳为CE1的接口地址。
  PE1将IPv4路由Client1通过MP-BGP重发布为VPNv4路由，并且下一跳改为PE1，分配一个VPN标签V1，然后通告给ASBR-PE1。
  ASBR-PE1将VPNv4路由变为IPv4路由，把IPv4路由Client1通告给ASBR-PE2，并且下一跳指向ASBR-PE1。
  ASBR-PE2将IPv4路由Client1通过MP-BGP重发布为VPNv4路由，并且下一跳为ASBR-PE2，为该路由分配一个VPN标签V2，将其通告给PE2。
  PE2将VPNv4路由转变为IPv4路由Client1，把路由Client1通告给CE2，并且下一跳指向PE2。

## Slide 13: 跨域VPN-OptionA方式 - 转发平面
IP
MPLS
MPLS
MPLS
MPLS
IP
PE1
PE2
ASBR-PE1
ASBR-PE2
CE1
CE2
Site1
Site2
Client1
Client1
IP/MPLS
MP-iBGP
IP/MPLS
MP-iBGP
Client1
V2
T4
Client1
V2
T3
IP
Client1
Client1
V1
T2
Client1
V1
T1
Client1
T
u
n
n
e
l
L
a
e
b
l
IP
VPN Label
P1
P2
AS100
AS200
Notes: 通过前文的过程分析，我们从反向来分析转发平面的工作过程，即CE2要发送一个目的地为Client1的IP报文给CE1，如上图所示：
  CE2发送一个目的地为Client1的IP报文给PE2。
  PE2收到IP报文后进行MPLS标签的封装，先封装VPN标签V2，再封装外层标签T4，然后将此报文发送给P2。
  P2进行标签交换，把外层标签T4换成T3，然后将此报文发送给ASBR-PE2。
  ASBR-PE2去掉所有标签，将报文(普通IP报文)转发给ASBR-PE1。
  ASBR-PE1收到IP报文后进行MPLS标签的封装，先封装VPN标签V1，再封装外层标签T2，然后将此报文发送给P1。
  P1进行标签交换，把外层标签T2换成T1，然后将此报文发送给PE1。
  PE1收到后去掉所有标签，将报文(普通IP报文)转发给CE1。

## Slide 14: 跨域VPN-OptionA方式的特点
优点是配置简单：由于ASBR之间不需要运行MPLS，也不需要为跨域进行特殊配置。
缺点是可扩展性差：由于ASBR需要管理所有VPN路由，为每个VPN创建VPN实例。这将导致ASBR上的VPN-IPv4路由数量过大。并且，由于ASBR间是普通的IP转发，要求为每个跨域的VPN使用不同的接口，从而提高了对PE设备的要求。如果跨越多个自治域，中间域必须支持VPN业务，不仅配置量大，而且对中间域影响大。在需要跨域的VPN数量比较少的情况，可以优先考虑使用。

## Slide 15
跨域VPN方案背景
跨域VPN方案原理
  Option-A方案原理
  Option-B方案原理
  Option-C方案原理
跨域VPN方案配置

## Slide 16: 跨域VPN-OptionB方式
跨域VPN-OptionB中，两个ASBR通过MP-EBGP交换它们从各自AS的PE设备接收的标签VPN-IPv4路由。
跨域VPN-OptionB方案中，ASBR接收本域内和域外传过来的所有跨域VPN-IPv4路由，再把VPN-IPv4路由发布出去。但MPLS VPN的基本实现中，PE上只保存与本地VPN实例的VPN Target相匹配的VPN路由。因此，可以在ASBR上配置不做RT过滤来传递路由，因此无需在ASBR创建VPN实例，无需绑定任何接口。
可以在网络中叠加部署RR设备，专门负责客户侧VPN路由的传递。
Notes: 此例中，为方便描述，采用不带RR的方式。带RR的实现方式可参考下文OptionB配置章节。

## Slide 17: 跨域VPN-OptionB方式 - 拓扑
PE1
PE2
ASBR-PE1
ASBR-PE2
CE1
CE2
IP/MPLS
Site1
Site2
IPv4
VPN LSP
Tunnel LSP
MP-iBGP
IP/MPLS
MP-iBGP
MP-eBGP
P1
P2
AS100
AS200
Notes: 在此方案中，PE通过MP-iBGP将VPNv4路由通告给ASBR-PE或是VPN RR(其中ASBR-PE是其客户机)。ASBR-PE再通过MP-eBGP将VPNv4通告给另一个AS的ASBR-PE，再由这个ASBR-PE将VPNv4路由通告给该AS内的PE。

## Slide 18: 跨域VPN-OptionB方式 - 控制平面 (无RR场景)
IPv4 Routing
Tunnel Label
Tunnel Label
VPNv4 Routing
VPNv4 Routing
IPv4 Routing
Tunnel Label
Tunnel Label
PE1
PE2
ASBR-PE1
ASBR-PE2
CE1
CE2
Site1
Site2
FEC: PE1
Label: T1
FEC: PE1
Label: T2
VPNv4: RD1+Client1
NH: PE1
VPN Label: V1
IPv4: Client
NH: CE1
FEC: ASBR-PE2
Label: T3
FEC: ASBR-PE2
Label: T4
VPNv4 Routing
VPNv4: RD1+Client1
NH: ASBR-PE2
VPN Label: V3
IPv4: Client
NH: PE2
Client1
IP/MPLS
MP-iBGP
IP/MPLS
MP-iBGP
MP-eBGP
VPNv4: RD1+Client1
NH: ASBR-PE1
VPN Label: V2
P1
P2
AS100
AS200
Notes: 我们只通过单方向来解释控制平面的工作过程，同时假设在站点Site1有一VPN路由Client1连接：
  1、在AS100中，通过运行LDP协议，PE1分配一个与去往PE1的路由相关联的隧道标签(外层标签)T1给P1
  2、在AS100中，通过运行LDP协议，P1分配一个与去往PE1的路由相关联的隧道标签(外层标签)T2给ASBR-PE1
  3、在AS200中，同样通过运行LDP协议，ASBR-PE2分配一个与去往ASBR-PE2的路由相关联的隧道标签(外层标签)T3给P2
  4、在AS200中，通过运行LDP协议，P2分配一个与去往ASBR-PE2的路由相关联的隧道标签(外层标签)T4给PE2
  5、CE1 通告路由Client1给PE1，路由的下一跳为CE1的接口地址
  6、PE1将IPv4路由Client1通过MP-IBGP重发布为VPNv4路由，并且下一跳改为PE1，分配一个VPN标签V1，然后通告给ASBR-PE1
  7、ASBR-PE1通过MP-EBGP将Client1的VPNv4路由通告给ASBR-PE2，将下一跳改为ASBR-PE1，并重新分配一个VPN标签V2
  8、ASBR-PE2将收到的Client1的VPNv4路由通过MP-IBGP通告给PE2，将下一跳指向自己，并重新分配一个VPN标签V3
  9、PE2将Client1的VPNv4路由变为IPv4路由，把路由Client1通告给CE2，并且下一跳改为PE2

## Slide 19: 跨域VPN-OptionB方式 - 控制平面 (带RR场景)
MP-BGP邻居
CE1
CE2
AS65001
PE1
ASBR1
AS100
AS65002
AS200
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
L0: 11.11.11.11/32
L0: 22.22.22.22/32
10.1.1.0/30
20.1.1.0/30
L0: 1.1.1.1/32
L0: 2.2.2.2/32
L0: 3.3.3.3/32
12.12.12.0/30
56.56.56.0/30
34.34.34.0/30
PE2
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/0
L0: 4.4.4.4/32
L0: 5.5.5.5/32
45.45.45.0/30
GE0/0/1
P1
23.23.23.0/30
P2
L0: 6.6.6.6/32
ASBR2
GE0/0/0
GE0/0/1
L0: 7.7.7.7/32
L0: 8.8.8.8/32
72.72.72.0/30
58.58.58.0/30
RR1
RR2
GE0/0/2
GE0/0/2
Notes: 当VPN实例数量较多时，可以部署专门的RR设备。如图，AS内的PE和ASBR设备只与RR设备建立MP-BGP邻居关系，由RR负责路由的反射传递，PE和ASBR之间无需建立BGP邻居。
RR只负责控制平面的VPNv4路由传递，数据转发时，流量不经过RR。

## Slide 20: 跨域VPN-OptionB方式 - 转发平面
IP
MPLS
MPLS
MPLS
MPLS
PE1
PE2
ASBR-PE1
ASBR-PE2
CE1
CE2
Site1
Site2
Client1
Client1
IP/MPLS
MP-iBGP
IP/MPLS
MP-iBGP
Client1
V3
T4
Client1
V3
T3
MPLS
Client1
Client1
V1
T2
Client1
V1
T1
Client1
V2
MP-eBGP
IP
P1
P2
AS100
AS200
T
u
n
n
e
l
L
a
e
b
l
IP
VPN Label
Notes: 通过上文的过程分析，我们从反向来分析转发平面的工作过程：
  CE2发送一个目的地为Client1的IP报文给PE2。
  PE2收到IP报文后进行MPLS标签的封装，先封装VPN标签V3，再封装外层标签T4，然后将此报文发送给P2。
  P2进行标签交换，把外层标签T4换成T3，然后将此报文发送给ASBR-PE2。
  ASBR-PE2去掉外层标签，将VPN标签V3交换为V2，再将其转发给ASBR-PE1（此时报文仅带有一层私网标签）。
  ASBR-PE交换VPN标签V2成V1，再加一个外层标签T2，并将报文转发给P1。
  P1进行标签交换，把外层标签T2换成T1，然后将此报文发送给PE1。
  PE1收到后去掉所有标签，将报文(普通IP报文)转发给CE1。

## Slide 21: 跨域VPN-OptionB方式的特点
不同于OptionA，OptionB方案不受ASBR之间互连链路数目的限制。
局限性：VPN的路由信息是通过AS之间的ASBR来保存和扩散的，当VPN路由较多时，ASBR负担重，容易成为故障点。因此在MP-EBGP方案中，需要维护VPN路由信息的ASBR一般不再负责公网IP转发。

## Slide 22
跨域VPN方案背景
跨域VPN方案原理
  Option-A方案原理
  Option-B方案原理
  Option-C方案原理
跨域VPN方案配置

## Slide 23: 跨域VPN-OptionC方式 - 方案一
跨域VPN-OptionC中，ASBR通过MP-IBGP向各自AS内的PE设备发布标签IPv4路由，并将到达本AS内PE的标签IPv4路由通告给它在对端AS的ASBR对等体，过渡自治系统中的ASBR也通告带标签的IPv4路由。这样，在入口PE和出口ASBR之间建立一条BGP LSP。
不同AS的PE之间建立Multihop方式的EBGP连接，交换VPNv4路由。
ASBR上不保存VPN-IPv4路由，相互之间也不通告VPNv4路由。
当网络规模较大时，可以在方案中部署RR设备，专门负责用户侧路由的传递。即，PE与RR建立MP-IBGP邻居，RR1与RR2建立MP-EBGP邻居，路由传递为PE1-RR1-RR2-PE2，PE之间无需直接建立BGP邻居关系，当VPN数量较多时，引入RR的方式可以减轻PE的工作负担。
Notes: 此例中，为方便描述，采用不带RR的方式。带RR的实现方式可参考下文OptionC配置章节。

## Slide 24: 跨域VPN-OptionC方式 - 拓扑
PE1
PE2
ASBR1
ASBR2
CE1
CE2
IP/MPLS
Site1
Site2
IPv4
VPN LSP
Tunnel LSP
MP-eBGP
IP/MPLS
BGP LSP
P1
P2
AS100
AS200
Notes: 在此方案中，ASBR不再维护或是通告VPNv4路由（所以如上图，此处将ASBR-PE路由器改名为ASBR）。ASBR只需要维护所有去往PE的带标签路由，并通过EBGP通告给对端AS。在transit AS内的ASBR也同样需要使用EBGP通告这些带标签的IPv4路由。这样在不同AS的PE之间给会建立一条LSP，从而可以建立起PE之间的多跳MP-EBGP连接并进行VPNv4路由的通告。
如果每个AS的P路由器都能够知道去往其他AS的PE路由器的路由，那情况会比较简单。但是如果P不知道，那么当PE收到从CE收到VPN数据时，就要加上三层标签，底层标签是由对端PE分配的与VPN路由相关联的VPN标签，中间的标签是ASBR分配的与去往对端PE的路由相关联的标签，外层标签则是与去往下一跳ASBR的路由相关联的标签。
为了进一步扩展性能，多跳MP-EBGP会话可以建立在不同的AS的VPN RR之间。并且当这些VPN RR通告VPNv4路由时不改变下一跳信息。PE只与VPN RR建立MP-iBGP会话。
注意：为了方便，如上图，使用的是对称的LSP进行示意，但是实际上在控制平面和数据平面的工作过程上，两端AS的LSP结构是不对称的。下文将会详细讲解。

## Slide 25: 跨域VPN-OptionC方式 - 控制平面 (无RR场景)
IPv4 Routing
Tunnel Label
Tunnel Label
BGP Labeled IPv4
IPv4 Routing
Tunnel Label
Tunnel Label
CE1
CE2
Site1
Site2
FEC: PE1
Label: T1
VPNv4: RD1+Client1
NH: PE1
VPN Label: V1
IPv4: Client
NH: CE1
BGP Labeled IPv4
IPv4: Client
NH: PE2
Client1
PE1
PE2
ASBR1
ASBR2
IP/MPLS
MP-eBGP
IP/MPLS
FEC: PE1
Label: T2
FEC: ASBR2
Label: T3
FEC: ASBR2
Label: T4
NLRI: PE1
Label: B2
NH: ASBR2
NLRI: PE1
Label: B1
NH: ASBR1
VPNv4 Routing
P1
P2
AS100
AS200
Notes: 我们只通过单方向来解释控制平面的工作过程，同时假设在站点Site1有一VPN路由Client1连接，并且P1与P2路由器都没有去往另一个AS的PE的路由，以上图为例：
  在AS100中，通过运行LDP协议，PE1分配一个与去往PE1的路由相关联的隧道标签(外层标签)T1给P1
  在AS100中，通过运行LDP协议，P1分配一个与去往PE1的路由相关联的隧道标签(外层标签)T2给ASBR-PE1
  在AS200中，同样通过运行LDP协议，ASBR-PE2分配一个与去往ASBR-PE2的路由相关联的隧道标签(外层标签)T3给P2
  在AS200中，通过运行LDP协议，P2分配一个与去往ASBR-PE2的路由相关联的隧道标签(外层标签)T4给PE2
  ASBR1通过EBGP会话通告一条去往PE1的带标签的IPv4路由给ASBR2，其中下一跳为ASBR1，标签为BGP标签，值为B1
  ASBR2通过BGP会话通告一条去往PE1的带标签的IPv4路由给PE2，其中下一跳为ASBR2，标签为BGP标签，值为B2。
    注意：这里假设PE2与ASBR1所在的AS已经为去往它们的路由分配了隧道标签(公网标签)，并且去往PE2的带标签路由也已经被通告。
  PE1与PE2建立起MP-EBGP会话
  CE1 通告路由Client1给PE1，路由的下一跳为CE1的接口地址
  PE1将IPv4路由Client1通过MP-EBGP重发布为VPNv4路由，并且下一跳改为PE1，分配一个VPN标签V1，将其通告给PE2
  PE2将VPNv4路由变为IPv4路由，把IPv4路由Client1通告给CE2，并且下一跳改为PE2

## Slide 26: 跨域VPN-OptionC方式 - 控制平面 (带RR场景)
MP-BGP邻居
CE1
CE2
AS65001
PE1
ASBR1
AS100
AS65002
AS200
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
L0: 11.11.11.11/32
L0: 22.22.22.22/32
10.1.1.0/30
20.1.1.0/30
L0: 1.1.1.1/32
L0: 2.2.2.2/32
L0: 3.3.3.3/32
12.12.12.0/30
56.56.56.0/30
34.34.34.0/30
PE2
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/0
L0: 4.4.4.4/32
L0: 5.5.5.5/32
45.45.45.0/30
GE0/0/1
P1
23.23.23.0/30
P2
L0: 6.6.6.6/32
ASBR2
GE0/0/0
GE0/0/1
L0: 7.7.7.7/32
L0: 8.8.8.8/32
72.72.72.0/30
58.58.58.0/30
RR1
RR2
GE0/0/2
GE0/0/2
单播BGP邻居
Notes: VPNv4邻居：
  本端PE只与本端RR建立VPNv4邻居，本端RR与对端RR建立VPNv4邻居，实现了跨域VPN路由的传递。
ASBR,PE同RR建立BGP单播IPv4邻居：
  ASBR通过ipv4邻居学习将从对端ASBR学到的RR的loopback，传递给本端RR，用于本端RR与对端RR建立vpnv4邻居。
  ASBR通过ipv4邻居学习将从对端ASBR学到的RR和PE的loopback，传递给本端RR，本端RR再将其反射给PE，用于跨域之间的PE建立BGP LSP。
带RR场景中，RR负责控制平面IPv4的路由反射、VPNv4路由的传递，转发平面的流量不经过RR。

## Slide 27: 跨域VPN-OptionC方式 - 转发平面
IP
MPLS
MPLS
MPLS
MPLS
IP
CE1
CE2
Site1
Site2
Client1
Client1
Client1
V1
B2
Client1
V1
B2
MPLS
Client1
Client1
V1
T2
Client1
V1
T1
Client1
V1
PE1
PE2
ASBR1
ASBR2
IP/MPLS
MP-eBGP
IP/MPLS
T4
T3
B1
T
u
n
n
e
l
L
a
e
b
l
IP
VPN Label
T
u
n
n
e
l
L
a
e
b
l
IP
VPN Label
BGP Label
P1
P2
AS100
AS200
Notes: 通过上文的过程分析，我们从反向来分析转发平面的工作过程：
  CE2发送一个目的地为Client1的IP报文给PE2。
  PE2收到IP报文后进行MPLS标签的封装，先封装VPN标签V1，由于去往Client1的下一跳PE1不是直连邻居，通过查表发现去往PE1的BGP路由是带标签的路由，因此加上分配的BGP标签B2做为中间标签，最后，由于去往PE1的路由的下一跳ASBR2也不是直连邻居，通过查表发现去往ASBR2也有关联的标签T4，因此，封装上外层标签T4。
  P2进行标签交换，把外层标签T4换成T3，然后将此报文发送给ASBR-PE2。
  ASBR2去掉外层标签，将BGP标签B2交换为B1，再将其转发给ASBR1。
  当ASBR1收到报文后，发现B1是它分配的，所以去掉B1进一步查表转发，发现此时去往PE1的路由有一个关联的标签T2，因此，ASBR1将其加在栈顶，并转发给P1。
  P1进行标签交换，把外层标签T2换成T1，然后将此报文发送给PE1。
  PE1收到后去掉所有标签，将报文(普通IP报文)转发给CE1。

## Slide 28: 跨域VPN-OptionC方式 - 方案二
跨域VPN-OptionC方案二与方案一大体相似。
不同之处在于，方案一中，需要使用三层标签，即VPN label，BGP LSP， Tunnel LSP来承载流量，而方案二只需要两层。
方案一，ASBR在收到对端ASBR发来的BGP标签路由后，需要配置策略产生一个新的标签并发布给AS内的PE或者RR设备，以建立一条完整的BGP LSP。方案二中，ASBR需要配置MPLS触发为BGP标签路由分发标签，因此在AS内的PE上可以看到去往对端PE的LDP LSP，而非BGP LSP。
同理，方案二支持RR设备的部署。
Notes: 此例中，为方便描述，采用不带RR的方式。带RR的实现方式可参考下文OptionC配置章节。

## Slide 29: 跨域VPN-OptionC方式 - 拓扑
PE1
PE2
ASBR1
ASBR2
CE1
CE2
IP/MPLS
Site1
Site2
IPv4
VPN LSP
Tunnel LSP
MP-eBGP
IP/MPLS
BGP LSP
P1
P2
AS100
AS200
Notes: 在此方案中，ASBR不再维护或是通告VPNv4路由。ASBR只需要维护所有去往PE的带标签路由，并通过EBGP通告给对端ASBR。
对端ASBR收到带BGP标签路由后，MPLS LDP会触发为该BGP标签路由产生标签，并在AS内的LDP邻居间传递。因此，在PE上可以看到去往对端PE的LDP LSP。
为了进一步扩展性能，多跳MP-EBGP会话可以建立在不同的AS的VPN RR之间，本AS内的PE只需要与RR建立MP-IBGP即可。这些VPN RR通告VPNv4路由时不改变下一跳信息，进而当对端PE转发流量时，可以迭代至正确的隧道。

## Slide 30: 跨域VPN-OptionC方式 - 控制平面 (无RR场景)
IPv4 Routing
BGP Labeled IPv4
IPv4 Routing
Tunnel Label
Tunnel Label
CE1
CE2
Site1
Site2
FEC: PE1
Label: T1
VPNv4: RD1+Client1
NH: PE1
VPN Label: V1
IPv4: Client
NH: CE1
Tunnel Label
IPv4: Client
NH: PE2
Client1
PE1
PE2
ASBR1
ASBR2
IP/MPLS
MP-eBGP
IP/MPLS
FEC: PE1
Label: T2
FEC：PE1
Label: T5
NLRI: PE1
Label: B1
NH: ASBR1
VPNv4 Routing
P1
P2
AS100
AS200
FEC：PE1
Label: T6
Tunnel Label
Notes: 我们只通过单方向来解释控制平面的工作过程，同时假设在站点Site1有一VPN路由Client1连接，并且P1与P2路由器都没有去往另一个AS的PE的路由，以上图为例：
  在AS100中，通过运行LDP协议，PE1分配一个与去往PE1的路由相关联的隧道标签(外层标签)T1给P1。
  在AS100中，通过运行LDP协议，P1分配一个与去往PE1的路由相关联的隧道标签(外层标签)T2给ASBR1。
  在AS200中，同样通过运行LDP协议，ASBR2分配一个与去往ASBR2的路由相关联的隧道标签(外层标签)T3给P2。
  在AS200中，通过运行LDP协议，P2分配一个与去往ASBR2的路由相关联的隧道标签(外层标签)T4给PE2。
  ASBR1通过EBGP会话通告一条去往PE1的带标签的IPv4路由给ASBR2，其中下一跳为ASBR1，标签为BGP标签，值为B1。
  ASBR2为这条BGP标签路由触发建立LSP，分发LDP标签T5至P2，P2进而分发T6至PE2。
  PE1与PE2建立起MP-EBGP会话。
  CE1 通告路由Client1给PE1，路由的下一跳为CE1的接口地址。
  PE1将IPv4路由Client1通过MP-EBGP重发布为VPNv4路由，并且下一跳改为PE1，分配一个VPN标签V1，将其通告给PE2。
  PE2将VPNv4路由变为IPv4路由，把IPv4路由Client1通告给CE2，并且下一跳改为PE2。

## Slide 31: 跨域VPN-OptionC方式 - 控制平面 (带RR场景)
MP-BGP邻居
CE1
CE2
AS65001
PE1
ASBR1
AS100
AS65002
AS200
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
L0: 11.11.11.11/32
L0: 22.22.22.22/32
10.1.1.0/30
20.1.1.0/30
L0: 1.1.1.1/32
L0: 2.2.2.2/32
L0: 3.3.3.3/32
12.12.12.0/30
56.56.56.0/30
34.34.34.0/30
PE2
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/0
L0: 4.4.4.4/32
L0: 5.5.5.5/32
45.45.45.0/30
GE0/0/1
P1
23.23.23.0/30
P2
L0: 6.6.6.6/32
ASBR2
GE0/0/0
GE0/0/1
L0: 7.7.7.7/32
L0: 8.8.8.8/32
72.72.72.0/30
58.58.58.0/30
RR1
RR2
GE0/0/2
GE0/0/2
单播BGP邻居
Notes: VPNv4邻居：
  本端PE只与本端RR建立VPNv4邻居，本端RR与对端RR建立VPNv4邻居，实现了跨域VPN路由的传递。
带RR场景中，RR只负责控制平面VPNv4路由的传递，转发平面的流量不经过RR。

## Slide 32: 跨域VPN-OptionC方式 - 转发平面
IP
MPLS
MPLS
MPLS
MPLS
IP
CE1
CE2
Site1
Site2
Client1
Client1
Client1
V1
Client1
V1
MPLS
Client1
Client1
V1
T2
Client1
V1
T1
Client1
V1
PE1
PE2
ASBR1
ASBR2
IP/MPLS
MP-eBGP
IP/MPLS
T6
T5
B1
P1
P2
AS100
AS200
T
u
n
n
e
l
L
a
e
b
l
IP
VPN Label
T
u
n
n
e
l
L
a
e
b
l
IP
VPN Label
IP
VPN Label
BGP Label
Notes: 通过上文的过程分析，我们从反向来分析转发平面的工作过程：
  CE2发送一个目的地为Client1的IP报文给PE2。
  PE2收到IP报文后进行MPLS标签的封装，先封装VPN标签V1，由于去往Client1的下一跳PE1不是直连邻居，通过查表发现去往PE1的标签为T6，打上T6。
  P2进行标签交换，把外层标签T6换成T5，然后将此报文发送给ASBR2。
  ASBR2去掉外层标签，将T5交换为B1，再将其转发给ASBR1。
  当ASBR1收到报文后，发现B1是它分配的，所以去掉B1进一步查转发表，发现此时去往PE1的路由有一个关联的标签T2，因此，ASBR1将其加在栈顶，并转发给P1。
  P1进行标签交换，把外层标签T2换成T1，然后将此报文发送给PE1。
  PE1收到后去掉所有标签，将报文(普通IP报文)转发给CE1。

## Slide 33: 跨域VPN-OptionC方式的特点
VPN路由在入口PE和出口PE之间直接交换，不需要中间设备的保存和转发。
VPN的路由信息只出现在PE设备上，而P和ASBR只负责报文的转发，使得中间域的设备可以不支持MPLS VPN业务，只需支持MPLS转发，ASBR设备不再成为性能瓶颈。因此跨域VPN-OptionC更适合在跨越多个AS时使用。
更适合支持MPLS VPN的负载分担。
缺点是维护一条端到端的PE连接管理代价较大。

## Slide 34
跨域VPN方案背景
跨域VPN方案原理
跨域VPN方案配置
  Option-A方案配置
  Option-B方案配置
  Option-C方案配置 (方案一)
  Option-C方案配置 (方案二)

## Slide 35: 跨域VPN-OptionA方式拓扑介绍
配置任务：使用跨域VPN-OptionA的方式实现两端的CE设备互访。注：本实例使用OSPF作为IGP。
CE1
CE2
AS65001
PE1
ASBR1
AS100
AS65002
AS200
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
L0: 11.11.11.11/32
L0: 22.22.22.22/32
10.1.1.0/30
20.1.1.0/30
L0: 1.1.1.1/32
L0: 2.2.2.2/32
L0: 3.3.3.3/32
12.12.12.0/30
56.56.56.0/30
34.34.34.0/30
PE2
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/0
L0: 4.4.4.4/32
L0: 5.5.5.5/32
45.45.45.0/30
GE0/0/1
P1
23.23.23.0/30
P2
L0: 6.6.6.6/32
ASBR2
GE0/0/0
GE0/0/1
Notes: 如上图所示，共分为4个AS，AS100和AS200作为ISP，PE1和ASBR1属于AS100，PE2和ASBR2属于AS200。CE1和CE2属于同一个VPN，CE1通过AS100的PE1接入，CE2通过AS200的PE2接入。
每台路由器的IP地址规划详见拓扑图。

## Slide 36: 跨域VPN-OptionA方式配置步骤
步骤 | 任务描述 | 参考命令
1 | 配置各接口的IP地址 | 参考基础配置
2 | 在公网的PE，P和ASBR上配置OSPF | 参考普通OSPF配置
3 | 在公网的PE，P和ASBR上配置MPLS和LDP协议 | mpls mpls lsr-id lsr-id mpls ldp
4 | 在PE1与ASBR1，PE2与ASBR2之间配置IBGP 并在PE1与ASBR1，PE2与ASBR2之间使能MP-IBGP | 参考普通BGP配置 ipv4-family vpnv4 peer { group-name ¦ ipv4-address ¦ ipv6-address } enable
5 | 在PE和ASBR上配置VPN实例。配置RD和RT | ip vpn-instance vpn-instance-name route-distinguisher route-distinguisher vpn-target vpn-target [ both ¦export-extcommunity ¦ importextcommunity]
6 | 在PE，ASBR上配置接口与VPN 实例关联 | ip binding vpn-instance vpn-instance-name
7 | 在PE与CE，ASBR1与ASBR2之间在VPN实例中配置EBGP | 参考BGP配置

## Slide 37: 跨域VPN-OptionA方式配置举例 (1)
搭建拓扑，配置IP：
  按照拓扑要求搭建试验拓扑，并配置IP地址。
配置OSPF路由协议：
  在PE1，P1和ASBR1，PE2，P2和ASBR2上配置OSPF协议。
在公网的PE，P和ASBR上配置MPLS和LDP协议。
Notes: 搭建拓扑，配置IP：按照拓扑要求搭建试验拓扑，并配置IP地址。
  CE1需要配置Loopback 0，GE0/0/1；
  PE1需要配置Loopback 0，GE0/0/0；
  P1需要配置Loopback 0，GE0/0/0，GE0/0/1；
  ASBR1需要配置Loopback 0，GE0/0/1；
  ASBR2需要配置Loopback 0，GE0/0/1；
  P2需要配置Loopback 0，GE0/0/0，GE0/0/1；
  PE2需要配置Loopback 0，GE0/0/0；
  CE2需要配置：Loopback 0，GE0/0/1。
配置OSPF路由协议：在PE1、P1和ASBR1，PE2、P2和ASBR2上配置OSPF协议
  在PE1上宣告网络1.1.1.1/32， 12.12.12.0/30；
  在P1上宣告网络2.2.2.2/32，12.12.12.0/30，23.23.23.0/30；
  在ASBR1上宣告网络3.3.3.3/32，23.23.23.0/30；
  在ASBR2上宣告网络4.4.4.4/32，45.45.45.0/30；
  在P2上宣告网络5.5.5.5/32，45.45.45.0/30，56.56.56.0/30；
  在PE2上宣告网络6.6.6.6/32， 56.56.56.0/30。

## Slide 38: 跨域VPN-OptionA方式配置举例 (2)
在公网的PE,P和ASBR上配置MPLS和LDP协议。
  以PE1配置为例：
<PE1>system-view
[PE1]mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1]mpls
Info: Mpls starting, please wait... OK!
[PE1-mpls]mpls ldp
[PE1-mpls-ldp]quit
[PE1]interface GigabitEthernet0/0/0
[PE1-GigabitEthernet0/0/0]mpls
[PE1-GigabitEthernet0/0/0]mpls ldp
[PE1-GigabitEthernet0/0/0]quit
P1，P2，PE2，ASBR1，ASBR2的配置参考PE1。

## Slide 39: 跨域VPN-OptionA方式配置举例 (3)
上述配置完成后，同一AS的P和PE、P和ASBR之间应该建立起LDP对等体，在各P设备上执行display mpls ldp session命令可以看到显示结果中Session State项为“Operational”。
结果验证，以P1为例：
[P1]display mpls ldp session
LDP Session(s) in Public Network
Codes: LAM(Label Advertisement Mode), SsnAge Unit(DDDD:HH:MM)
A '*' before a session means the session is being deleted.
------------------------------------------------------------------------
PeerID Status LAM SsnRole SsnAge KASent/Rcv
------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1:0 Operational DU Active 0000:02:21 568/568
3.3.3.3:0 Operational DU Passive 0000:02:21 567/567
------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 2 session(s) Found.

## Slide 40: 跨域VPN-OptionA方式配置举例 (4)
配置PE1与ASBR1，PE2与ASBR2之间配置IBGP和MP-IBGP。
[PE1]bgp 100
[PE1-bgp]peer 3.3.3.3 as-number 100
//配置PE1与ASBR1之间的IBGP邻居关系
[PE1-bgp]peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
//配置建立对等体的接口为LOOPBACK 0
[PE1-bgp]ipv4-family vpnv4
//进入BGP的VPNv4视图
[PE1-bgp-af-vpnv4]peer 3.3.3.3 enable
//使能PE1与ASBR1的MP-IBGP邻居
[PE1-bgp-af-vpnv4]quit
PE2，ASBR1，ASBR2的配置参考PE1。

## Slide 41: 跨域VPN-OptionA方式配置举例 (5)
结果验证：
[PE1] display bgp vpnv4 all peer
BGP local router ID : 1.1.1.1
Local AS number : 100 Total number of peers : 1
Peers in established state : 1
Peer V AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down State PrefRcv 3.3.3.3 4 100 3 7 0 00:01:36 Established 0

## Slide 42: 跨域VPN-OptionA方式配置举例 (6)
在PE和ASBR上配置VPN实例。
[PE1]ip vpn-instance huawei
[PE1-vpn-instance-huawei]route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-huawei]vpn-target 100:1 both
[PE1-vpn-instance-huawei]quit
[ASBR1]ip vpn-instance huawei
[ASBR1-vpn-instance-huawei]route-distinguisher 100:1
[ASBR1-vpn-instance-huawei]vpn-target 100:1 both
[ASBR1-vpn-instance-huawei]quit
PE2与ASBR2的配置参考PE1和ASBR1。

## Slide 43: 跨域VPN-OptionA方式配置举例 (7)
在PE，ASBR上配置接口与VPN实例关联
PE2，ASBR2的配置参考以上。
[PE1]interface GigabitEthernet0/0/1
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]ip binding vpn-instance huawei
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.1.2 30
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[ASBR1] interface GigabitEthernet0/0/0
[ASBR1-GigabitEthernet0/0/0]ip binding vpn-instance huawei
[ASBR1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 34.34.34.1 30
[ASBR1-GigabitEthernet0/0/0]quit
//创建VPN实例，并将此实例绑定到连接ASBR2的接口（ASBR1认为ASBR2是自己的CE）。

## Slide 44: 跨域VPN-OptionA方式配置举例 (8)
在PE与CE，ASBR1与ASBR2之间在VPN实例中配置EBGP。
[PE1]bgp 100
[PE1-bgp]ipv4-family vpn-instance huawei
[PE1-bgp-huawei]peer 10.1.1.1 as-number 65001
//配置PE1与CE1的BGP邻居关系
[CE1]bgp 65001
[CE1-bgp]peer 10.1.1.2 as-number 100
[CE1-bgp]network 11.11.11.11 32
[ASBR1]bgp 100
[ASBR1-bgp]ipv4-family vpn-instance huawei
[ASBR1-bgp-huawei]peer 34.34.34.2 as-number 200
//配置ASBR1与ASBR2的BGP邻居关系
其他设备的配置参考以上。

## Slide 45: 跨域VPN-OptionA方式配置举例 (9)
结果验证：
[PE1]display bgp vpnv4 vpn-instance huawei peer
BGP local router ID : 1.1.1.1
Local AS number : 100
Total number of peers : 1
Peers in established state : 1
Peer V AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down State PrefRcv 10.1.1.1 4 65001 10 10 0 00:07:10 Established 0

## Slide 46: 跨域VPN-OptionA方式配置验证 (1)
跨域VPN-OptionA方式配置验证：
  上述配置完成后，CE之间能学习到对方的接口路由，CE1和CE2能够相互ping通。
  以CE1的显示为例：
[CE1]dis ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
----------------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
Destinations : 6 Routes : 6
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
10.1.1.0/30 Direct 0 0 D 10.1.1.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
11.11.11.11/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
22.22.22.22/32 EBGP 255 0 D 10.1.1.2 GigabitEthernet0/0/1
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0

## Slide 47: 跨域VPN-OptionA方式配置验证 (2)
在ASBR上执行display ip routing-table vpn-instance命令，可以看到ASBR上为VPN维护的路由表。
[ASBR1]dis ip routing-table vpn-instance huawei
Route Flags: R - relay, D - download to fib
---------------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: huawei
Destinations : 4 Routes : 4
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
11.11.11.11/32 IBGP 255 0 RD 1.1.1.1 GigabitEthernet0/0/1
22.22.22.22/32 EBGP 255 0 D 34.34.34.2 GigabitEthernet0/0/0
34.34.34.0/30 Direct 0 0 D 34.34.34.1 GigabitEthernet0/0/0
34.34.34.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0

## Slide 48: 跨域VPN-OptionA方式配置验证 (3)
在ASBR上执行display bgp vpnv4 all routing-table命令，可看到ASBR上的VPNv4路由。
[ASBR1]dis bgp vpnv4 all routing-table
BGP Local router ID is 3.3.3.3
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? – incomplete
Total number of routes from all PE: 2
Route Distinguisher: 100:1
Network NextHop MED LocPrf PrefVal Path/Ogn
*>i 11.11.11.11/32 1.1.1.1 0 100 0 65001i
*> 22.22.22.22/32 34.34.34.2 0 200 65002i
VPN-Instance huawei, Router ID 3.3.3.3:
Total Number of Routes: 2
Network NextHop MED LocPrf PrefVal Path/Ogn
*>i 11.11.11.11/32 1.1.1.1 0 100 0 65001i
*> 22.22.22.22/32 34.34.34.2 0 200 65002i

## Slide 49
跨域VPN方案背景
跨域VPN方案原理
跨域VPN方案配置
  Option-A方案配置
  Option-B方案配置
  Option-C方案配置 (方案一)
  Option-C方案配置 (方案二)

## Slide 50: 跨域VPN-OptionB方式拓扑介绍
配置任务：使用跨域VPN-OptionB的方式实现两端的CE设备互访。注：本实例使用OSPF作为IGP。
CE1
CE2
AS65001
PE1
ASBR1
AS100
AS65002
AS200
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
L0: 11.11.11.11/32
L0: 22.22.22.22/32
10.1.1.0/30
20.1.1.0/30
L0: 1.1.1.1/32
L0: 2.2.2.2/32
L0: 3.3.3.3/32
12.12.12.0/30
56.56.56.0/30
34.34.34.0/30
PE2
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/0
L0: 4.4.4.4/32
L0: 5.5.5.5/32
45.45.45.0/30
GE0/0/1
P1
23.23.23.0/30
P2
L0: 6.6.6.6/32
ASBR2
GE0/0/0
GE0/0/1
L0: 7.7.7.7/32
L0: 8.8.8.8/32
72.72.72.0/30
58.58.58.0/30
RR1
RR2
GE0/0/2
GE0/0/2
Notes: 本实例RR1和RR2分别作为AS100与200的RR，PE与ASBR与RR建立BGP邻居，由RR负责VPN路由的反射。

## Slide 51: 跨域VPN-OptionB方式配置步骤 (1)
步骤 | 任务描述 | 参考命令
1 | 配置各接口的IP地址 | 参考基础配置
2 | 在公网的PE，P，ASBR和RR上配置OSPF | 参考普通OSPF配置
3 | 在公网的PE，P和ASBR上配置MPLS和LDP协议 | mpls mpls lsr-id lsr-id mpls ldp
4 | 在PE1&ASBR1与RR1，PE2&ASBR2与RR2之间配置IBGP 在PE，RR，ASBR之间在VPNv4视图下使能MP-IBGP | 参考普通BGP配置 ipv4-family vpnv4 peer { group-name ¦ ipv4-address ¦ ipv6-address } enable
5 | 在RR1与RR2上配置VPN路由反射 | ipv4-family vpnv4 peer { group-name ¦ ipv4-address ¦ ipv6-address } reflect-client
6 | 在PE上配置VPN实例。配置RD和RT | ip vpn-instance vpn-instance-name route-distinguisher route-distinguisher vpn-target vpn-target [ both ¦export-extcommunity ¦ importextcommunity]

## Slide 52: 跨域VPN-OptionB方式配置步骤 (2)
步骤 | 任务描述 | 参考命令
7 | 在PE上配置接口与VPN 实例关联 | ip binding vpn-instance vpn-instance-name
8 | 在PE的VPN实例中配置与CE的EBGP | 参考BGP配置
9 | 在ASBR1与ASBR2之间相连的接口上使能MPLS | mpls
10 | 在ASBR1与ASBR2之间在VPNv4视图下配置EBGP（即MP-EBGP） | ipv4-family vpnv4 peer { group-name ¦ ipv4-address ¦ ipv6-address } enable undo policy vpn-target
说明 | 1. ASBR1和ASBR2之间需使能MPLS，LDP不用使能。 2. 采用OptionB方式时，不同AS的PE的VPN实例的VPN-Target需要匹配。 3. 不再需要在ASBR1，ASBR2上配置VPN实例和接口绑定。 4. ASBR1，ASBR2，RR1，RR2上需要进行特殊配置：在VPNV4地址族中配置undo policy vpn-target。 | 

## Slide 53: 跨域VPN-OptionB方式配置举例 (1)
第1-4步的配置参考前面OptionA方式的部分。
在RR上配置VPN路由反射，并设置不对接收的VPN路由进行VPN-target过滤。
在PE上配置VPN实例，配置RD（100:1）和RT（100:1）。
RR2配置参考RR1，PE2的配置参考PE1。
[PE1]ip vpn-instance huawei
[PE1-vpn-instance-huawei]route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-huawei]vpn-target 100:1 both
[PE1-vpn-instance-huawei]quit
[RR1-bgp]ipv4-family vpnv4
[RR1-bgp-af-vpnv4]undo policy vpn-target
[RR1-bgp-af-vpnv4]peer 1.1.1.1 reflect-client
[RR1-bgp-af-vpnv4]peer 3.3.3.3 reflect-client

## Slide 54: 跨域VPN-OptionB方式配置举例 (2)
在PE上配置接口与VPN 实例关联。
PE2的配置参考PE1。
[PE1]interface GigabitEthernet0/0/1
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]ip binding vpn-instance huawei
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.1.2 30
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]quit

## Slide 55: 跨域VPN-OptionB方式配置举例 (3)
在PE的VPN实例中配置与CE的EBGP。
PE2与CE2的BGP配置参考PE1与CE1。
[PE1]bgp 100
[PE1-bgp]ipv4-family vpn-instance huawei
[PE1-bgp-huawei]peer 10.1.1.1 as-number 65001
//配置PE1与CE1的BGP邻居关系
[CE1]bgp 65001
[CE1-bgp]peer 10.1.1.2 as-number 100
[CE1-bgp]network 11.11.11.11 32

## Slide 56: 跨域VPN-OptionB方式配置举例 (4)
在ASBR1与ASBR2之间相连的接口上使能MPLS。
ASBR2的配置参考ASBR1。
[ASBR1]interface GigabitEthernet0/0/0
[ASBR1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 34.34.34.1 24
[ASBR1-GigabitEthernet0/0/0]mpls
//在ASBR1与ASBR2之间相连的接口上使能MPLS

## Slide 57: 跨域VPN-OptionB方式配置举例 (5)
在ASBR之间的VPNv4视图下配置EBGP (即MP-EBGP)。
[ASBR1]bgp 100
[ASBR1-bgp]peer 34.34.34.2 as-number 200
[ASBR1-bgp]ipv4-family vpnv4
[ASBR1-bgp-af-vpnv4]peer 34.34.34.2 enable
//与ASBR2建立MP-EBGP对等体关系
[ASBR1-bgp-af-vpnv4]undo policy vpn-target
//不对接收的VPNv4路由进行VPN-target过滤。
ASBR2的配置参考ASBR1。

## Slide 58: 跨域VPN-OptionB方式配置验证 (1)
配置验证：上述配置完成后，CE之间能学习到对方的接口路由，CE1和CE2能够相互ping通。
以CE1的显示为例：
[CE1]dis ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
---------------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
Destinations : 6 Routes : 6
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
10.1.1.0/30 Direct 0 0 D 10.1.1.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
11.11.11.11/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
22.22.22.22/32 EBGP 255 0 D 10.1.1.2 GigabitEthernet0/0/1
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0

## Slide 59: 跨域VPN-OptionB方式配置验证 (2)
在ASBR上执行display bgp vpnv4 all routing-table命令，可以看到ASBR上的VPNv4路由。
[ASBR1]dis bgp vpnv4 all routing-table
BGP Local router ID is 23.23.23.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Total number of routes from all PE: 2
Route Distinguisher: 100:1
Network NextHop MED LocPrf PrefVal Path/Ogn
*>i 11.11.11.11/32 1.1.1.1 0 100 0 65001i
*> 22.22.22.22/32 34.34.34.2 0 200 65002i

## Slide 60
跨域VPN方案背景
跨域VPN方案原理
跨域VPN方案配置
  Option-A方案配置
  Option-B方案配置
  Option-C方案配置 (方案一)
  Option-C方案配置 (方案二)

## Slide 61: 跨域VPN-OptionC方式拓扑介绍 (方案一)
配置任务：使用跨域VPN-OptionC的方式实现两端的CE设备互访。注：本实例使用OSPF作为IGP。
CE1
CE2
AS65001
PE1
ASBR1
AS100
AS65002
AS200
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
L0: 11.11.11.11/32
L0: 22.22.22.22/32
10.1.1.0/30
20.1.1.0/30
L0: 1.1.1.1/32
L0: 2.2.2.2/32
L0: 3.3.3.3/32
12.12.12.0/30
56.56.56.0/30
34.34.34.0/30
PE2
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/0
L0: 4.4.4.4/32
L0: 5.5.5.5/32
45.45.45.0/30
GE0/0/1
P1
23.23.23.0/30
P2
L0: 6.6.6.6/32
ASBR2
GE0/0/0
GE0/0/1
L0: 7.7.7.7/32
L0: 8.8.8.8/32
72.72.72.0/30
58.58.58.0/30
RR1
RR2
GE0/0/2
GE0/0/2
Notes: 如上图所示，共分为4个AS，AS100和AS200作为ISP，PE1，P1，RR1和ASBR1属于AS100，PE2，P2，RR2和ASBR2属于AS200。CE1和CE2属于同一个VPN，CE1通过AS100的PE1接入，CE2通过AS200的PE2接入。
每台路由器的IP地址规划详见拓扑图。
本例为OptionC方式实现方案一，可以采用PE1与PE2直接建立MP-EBGP（不带RR）来传递跨域VPN路由，也可以采用RR1与RR2建立MP-EBGP邻居（PE1与RR1，PE2与RR2建立MP-IBGP邻居）传递跨域VPN路由，两者相似，本例采用RR方式实现OptionC方案一。

## Slide 62: 跨域VPN-OptionC方式配置步骤 (1)
步骤 | 任务描述 | 参考命令
1 | 配置各接口的IP地址 | 参考基础配置
2 | 在公网的PE,P,RR,ASBR上配置OSPF | 参考普通OSPF配置
3 | 在公网的PE,P,ASBR,RR上配置MPLS和LDP协议 | mpls mpls lsr-id lsr-id mpls ldp
4 | 在PE,ASBR与RR之间配置IBGP，并设置其为RR的反射客户体 | 参考普通BGP配置
5 | 在ASBR1与ASBR2之间配置EBGP | 参考普通BGP配置
6 | 在PE上配置VPN实例，配置RD（100:1）和RT（100:1） | ip vpn-instance vpn-instance-name route-distinguisher route-distinguisher vpn-target vpn-target [ both ¦export-extcommunity ¦ importextcommunity]
7 | 在PE上配置接口与VPN 实例关联 | ip binding vpn-instance vpn-instance-name
8 | 在PE的VPN实例中配置与CE的EBGP | 参考BGP配置
9 | 在RR1与RR2之间在VPNv4视图下配置EBGP（即多跳的MP-EBGP） 在PE1与RR1之间在VPNv4视图下配置MP-IBGP 在PE2与RR2之间在VPNv4视图下配置MP-IBGP 设置RR在传递路由时不改变下一跳 | peer { group-name ¦ ipv4-address ¦ ipv6-address } ebgp-max-hop [ hop-count ] ipv4-family vpnv4 peer { group-name ¦ ipv4-address ¦ ipv6-address } enable peer next-hop-invariable

## Slide 63: 跨域VPN-OptionC方式配置步骤 (2)
步骤 | 任务描述 | 参考命令
10 | 使能PE与RR，RR与ASBR，ASBR与ASBR之间相互交换标签IPv4路由的能力 | peer { group-name ¦ ipv4-address } label-route-capability
11 | 配置本端ASBR向远端ASBR，本端ASBR向本端RR发布的路由应用路由策略 | route-policy route-policy-name { permit ¦ deny } node node peer { group-name ¦ ipv4-address ¦ ipv6-address } route-policy route-policy-name { import ¦ export }
说明 | 1. ASBR1和ASBR2之间需使能MPLS，LDP可以不使能。 2. 不需要在ASBR1，ASBR2上配置VPN实例和接口绑定。 3. 在以下路由器之间配置能够交换带标签的IPv4路由：PE1与RR1、RR1与ASBR1、PE2与RR2、RR2与ASBR2、ASBR1与ASBR2。 4. 在RR传递VPN路由至远端RR，及从远端RR接收路由进一步传递至本端PE时，需要设置下一跳不改变。 5. 在ASBR1和ASBR2上配置路由策略：对于从本AS内的RR接收的路由，在向对端AS的ASBR发布时，分配MPLS标签；对于向本AS内的RR发布的路由，如果是带标签的IPv4路由，为其分配新的MPLS标签。 | 

## Slide 64: 跨域VPN-OptionC方式配置举例 (1)
第1-3步的配置参考前面OptionA方式的部分。
配置PE，ASBR与RR之间的IBGP邻居，并设置其为RR的反射客户体。
在ASBR1与ASBR2之间配置EBGP。
[RR1-bgp]peer 1.1.1.1 as-number 100
[RR1-bgp]peer 1.1.1.1 connect-interface Loopback0
[RR1-bgp]peer 1.1.1.1 reflect-client
[RR1-bgp]peer 3.3.3.3 as-number 100
[RR1-bgp]peer 3.3.3.3 connect-interface Loopback0
[RR1-bgp]peer 3.3.3.3 reflect-client
[ASBR1-bgp]peer 34.34.34.2 as-number 200
Notes: 步骤4，RR2的配置参考RR1。PE，ASBR的配置参考普通BGP邻居配置。
步骤5，ASBR2的配置参考ASBR1。
ASBR之间建立单播EBGP邻居，并将本端RR和PE的loopback发布给对方。
ASBR在向对端ASBR发布RR ,PE的loopback时，为其分配MPLS标签；向本AS的RR传递的对端的RR和PE的loopback路由时，为其分配新的MPLS标签。
ASBR,PE同本端RR建立邻居时使能交换标签能力。
ASBR,P,PE同RR建立ipv4邻居：
  ASBR通过ipv4邻居学习将从对端ASBR学到的RR的loopback，传递给本端RR，用于本端RR与对端建立vpnv4邻居。
  ASBR通过ipv4邻居学习将从对端ASBR学到的RR和PE的loopback，传递给本端RR，本端RR再将其反射给P，用于跨域bgp路由的递归查询。
  ASBR通过ipv4邻居学习将从对端ASBR学到的RR和PE的loopback，传递给本端RR，本端RR再将其反射给PE，用于跨域之间的PE建立BGP LSP。

## Slide 65: 跨域VPN-OptionC方式配置举例 (2)
在PE上配置VPN实例，配置RD (100:1)和RT (100:1)。
在PE上配置接口与VPN实例关联。
PE2的配置参考PE1。
[PE1]interface GigabitEthernet0/0/1
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]ip binding vpn-instance huawei
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.1.2 30
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[PE1]ip vpn-instance huawei
[PE1-vpn-instance-huawei]route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-huawei-af-ipv4]vpn-target 100:1 both

## Slide 66: 跨域VPN-OptionC方式配置举例 (3)
在PE的VPN实例中配置与CE的EBGP。
PE2与CE2的配置参考PE1与CE1。
[PE1]bgp 100
[PE1-bgp]ipv4-family vpn-instance huawei
[PE1-bgp-huawei]peer 10.1.1.1 as-number 65001
//配置PE1与CE1的BGP邻居关系
[CE1]bgp 65001
[CE1-bgp]peer 10.1.1.2 as-number 100
[CE1-bgp]network 11.11.11.11 32

## Slide 67: 跨域VPN-OptionC方式配置举例 (4)
在RR1与RR2之间的VPNv4视图下配置MP-EBGP，并配置传递路由时下一跳不改变。
在PE与RR之间在VPNv4视图下配置MP-IBGP, 并配置传递路由时下一跳不改变。
[RR1]bgp 100
[RR1-bgp]peer 8.8.8.8 as-number 200
[RR1-bgp]peer 8.8.8.8 connect-interface LoopBack 0
[RR1-bgp]peer 8.8.8.8 ebgp-max-hop 10
[RR1-bgp]ipv4-family vpnv4
[RR1-bgp-af-vpnv4]peer 8.8.8.8 enable
[RR1-bgp-af-vpnv4]peer 8.8.8.8 next-hop-invariable
[RR1-bgp-af-vpnv4]undo policy vpn-target
[RR1]bgp 100
[RR1-bgp]peer 1.1.1.1 as-number 100
[RR1-bgp]peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack 0
[RR1-bgp]ipv4-family vpnv4
[RR1-bgp-af-vpnv4]peer 1.1.1.1 enable
[RR1-bgp-af-vpnv4]peer 1.1.1.1 next-hop-invariable
Notes: PE2与RR2的MP-IBGP配置参考PE1与RR1的配置。
配置“undo policy vpn-target”原理与Opiton B中相同，即RR上不用RT来过滤路由。
配置“peer X.X.X.X next-hop-invariable”，保证对端PE可以在流量传输时迭代到通往本端PE的BGP LSP。
RR之间建立vpnv4邻居，向对端传递路由时不改变下一跳。即对端PE学到的VPNv4路由的下一跳是本端PE。
RR与本端PE建立vpnv4邻居，RR向本端PE传递路由时不改变下一跳，即本端PE学到的VPNv4路由的下一跳是对端PE。
本端PE只与本端RR建立VPNv4邻居，本端RR与对端RR建立VPNv4邻居，实现了跨域VPN路由的传递。

## Slide 68: 跨域VPN-OptionC方式配置举例 (5)
使能PE与RR，RR与ASBR，ASBR与ASBR之间相互交换标签IPv4路由的能力。
[PE1]bgp 100
[PE1-bgp]peer 7.7.7.7 as-number 100
[PE1-bgp]peer 7.7.7.7 label-route-capability
[ASBR1]bgp 100
[ASBR1-bgp]peer 7.7.7.7 as-number 100
[ASBR1-bgp]peer 7.7.7.7 label-route-capability
[ASBR1-bgp]peer 34.34.34.2 as-number 200
[ASBR1-bgp]peer 34.34.34.2 label-route-capability
[RR1]bgp 100
[RR1-bgp]peer 1.1.1.1 as-number 100
[RR1-bgp]peer 1.1.1.1 label-route-capability
[RR1-bgp]peer 3.3.3.3 as-number 100
[RR1-bgp]peer 3.3.3.3 label-route-capability
Notes: PE2,RR2,ASBR2的配置分别参考PE1,RR1和ASBR1。

## Slide 69: 跨域VPN-OptionC方式配置举例 (6)
配置本端ASBR向远端ASBR，本端ASBR向本端RR发布的路由应用路由策略。
[ASBR1]interface GigabitEthernet0/0/0
[ASBR1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 34.34.34.1 30
[ASBR1-GigabitEthernet0/0/0]mpls
[ASBR1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[ASBR1]route-policy policy1 permit node 10
[ASBR1-route-policy]apply mpls-label //为匹配条件的路由分配标签
[ASBR1-route-policy]quit
[ASBR1]route-policy policy2 permit node 10
[ASBR1-route-policy]if-match mpls-label
[ASBR1-route-policy]apply mpls-label//如果路由带有标签，则为其分配标签
[ASBR1-route-policy]quit
//在ASBR1上创建2个路由策略

## Slide 70: 跨域VPN-OptionC方式配置举例 (7)
ASBR2上的配置参考ASBR1。
[ASBR1]bgp 100
[ASBR1-bgp]peer 7.7.7.7 route-policy policy2 export
//在ASBR1上对向RR1发布的路由应用路由策略，对于向本AS内的RR发布的路由，如果是带标签的IPv4路由，为其分配新的MPLS标签
[ASBR1-bgp]peer 34.34.34.2 as-number 200
[ASBR1-bgp]peer 34.34.34.2 route-policy policy1 export
[ASBR1-bgp]peer 34.34.34.2 label-route-capability
[ASBR1-bgp]quit
//配置ASBR1：对向ASBR2发布的路由应用路由策略，对于从本AS内的RR接收的路由，在向对端AS的ASBR发布时，分配MPLS标签
[ASBR1]bgp 100
[ASBR1-bgp]network 1.1.1.1 32
[ASBR1-bgp]network 7.7.7.7 32
//配置ASBR1：将PE1和RR1的Loopback地址发布给ASBR2，进而发布给RR2和PE2
[ASBR1-bgp]quit

## Slide 71: 跨域VPN-OptionC方式配置验证 (1)
配置验证：上述配置完成后，CE之间能学习到对方的环回口路由，CE1和CE2能够相互ping通。
以CE1的显示为例：
[CE1]dis ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
Destinations : 6 Routes : 6
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
10.1.1.0/30 Direct 0 0 D 10.1.1.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
11.11.11.11/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
22.22.22.22/32 EBGP 255 0 D 10.1.1.2 GigabitEthernet0/0/1
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0

## Slide 72: 跨域VPN-OptionC方式配置验证 (2)
在ASBR上执行display bgp routing-table label命令，可以看到路由的标签信息。
[ASBR1]dis bgp routing-table label
BGP Local router ID is 23.23.23.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Total Number of Routes: 4
Network NextHop In/Out Label
*> 1.1.1.1 23.23.23.1 1080/NULL
*> 6.6.6.6 34.34.34.2 1077/1071
*> 7.7.7.7 23.23.23.1 1081/NULL
*> 8.8.8.8 34.34.34.2 1076/1070

## Slide 73
跨域VPN方案背景
跨域VPN方案原理
跨域VPN方案配置
  Option-A方案配置
  Option-B方案配置
  Option-C方案配置 (方案一)
  Option-C方案配置 (方案二)

## Slide 74: 跨域VPN-OptionC方式拓扑介绍 (方案二)
配置任务：使用跨域VPN-OptionC的方式实现两端的CE设备互访。注：本实例使用OSPF作为IGP。
CE1
CE2
AS65001
PE1
ASBR1
AS100
AS65002
AS200
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
L0: 11.11.11.11/32
L0: 22.22.22.22/32
10.1.1.0/30
20.1.1.0/30
L0: 1.1.1.1/32
L0: 2.2.2.2/32
L0: 3.3.3.3/32
12.12.12.0/30
56.56.56.0/30
34.34.34.0/30
PE2
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/0
L0: 4.4.4.4/32
L0: 5.5.5.5/32
45.45.45.0/30
GE0/0/1
P1
23.23.23.0/30
P2
L0: 6.6.6.6/32
ASBR2
GE0/0/0
GE0/0/1
L0: 7.7.7.7/32
L0: 8.8.8.8/32
72.72.72.0/30
58.58.58.0/30
RR1
RR2
GE0/0/2
GE0/0/2
Notes: 如上图所示，共分为4个AS，AS100和AS200作为ISP，PE1，P1，RR1和ASBR1属于AS100，PE2，P2，RR2和ASBR2属于AS200。CE1和CE2属于同一个VPN，CE1通过AS100的PE1接入，CE2通过AS200的PE2接入。
每台路由器的IP地址规划详见拓扑图。
本例为OptionC方式实现方案二。方案二的实现与方案一大致相似，主要区别在于，当本端ASBR收到对端ASBR传递来的labeled-IPv4-Route后，触发LDP为BGP标签路由分标签。

## Slide 75: 跨域VPN-OptionC方式配置步骤 (1)
步骤 | 任务描述 | 参考命令
1 | 配置各接口的IP地址 | 参考基础配置
2 | 在公网的PE,P,RR,ASBR上配置OSPF | 参考普通OSPF配置
3 | 在公网的PE,P,ASBR上配置MPLS和LDP协议 | mpls mpls lsr-id lsr-id mpls ldp
4 | 在ASBR1与ASBR2之间配置EBGP 在ASBR通告各自AS内RR、PE的loopback接口，引入到IGP进程 | 参考普通BGP配置 import-route bgp
5 | 在PE上配置VPN实例。配置RD（100:1）和RT（100:1） | ip vpn-instance vpn-instance-name route-distinguisher route-distinguisher vpn-target vpn-target [ both ¦export-extcommunity ¦ importextcommunity]
6 | 在PE上配置接口与VPN 实例关联 | ip binding vpn-instance vpn-instance-name
7 | 在PE的VPN实例中配置与CE的EBGP | 参考BGP配置
8 | 在RR1与RR2之间在VPNv4视图下配置EBGP（即多跳的MP-EBGP） 在PE1与RR1之间在VPNv4视图下配置MP-IBGP 在PE2与RR2之间在VPNv4视图下配置MP-IBGP 设置RR在传递路由时不改变下一跳 | peer { group-name ¦ ipv4-address ¦ ipv6-address } ebgp-max-hop [ hop-count ] ipv4-family vpnv4 peer { group-name ¦ ipv4-address ¦ ipv6-address } enable peer next-hop-invariable

## Slide 76: 跨域VPN-OptionC方式配置步骤 (2)
步骤 | 任务描述 | 参考命令
9 | 使能ASBR间交换标签IPv4路由的能力 | peer { group-name ¦ ipv4-address } label-route-capability
10 | 在ASBR上配置MPLS触发建立BGP标签路由LSP的能力 | lsp-trigger bgp-label-route
11 | 配置本端ASBR向远端ASBR发布的路由应用路由策略 | route-policy route-policy-name { permit ¦ deny } node node peer { group-name ¦ ipv4-address ¦ ipv6-address } route-policy route-policy-name { import ¦ export }
说明 | 1. ASBR1和ASBR2之间需使能MPLS，LDP可以不使能； 2. 不需要在ASBR1，ASBR2上配置VPN实例和接口绑定； 3. 在以下路由器之间配置能够交换带标签的IPv4路由：ASBR1与ASBR2； 4. 在RR传递VPN路由至远端RR，及从远端RR接收路由进一步传递至本端PE时，需要设置下一跳不改变； 5. 在ASBR1和ASBR2上配置路由策略：在向对端AS的ASBR发布时，分配MPLS标签； 6. ASBR上需要配置MPLS触发建立BGP标签路由LSP的能力。 | 

## Slide 77: 跨域VPN-OptionC方式配置举例 (1)
第1-3步的配置参考前面OptionA方式的部分。
在ASBR1与ASBR2之间配置EBGP。在ASBR通告各自AS内RR的loopback接口，引入到IGP进程。
[ASBR1]bgp 100
[ASBR1-bgp]peer 34.34.34.2 as-number 200
[ASBR1-bgp]network 7.7.7.7 255.255.255.255
[ASBR1-bgp]quit
[ASBR1]ospf
[ASBR1-ospf-1]import-route bgp
[ASBR2]bgp 200
[ASBR2-bgp]peer 34.34.34.1 as-number 100
[ASBR2-bgp]network 8.8.8.8 255.255.255.255
[ASBR2-bgp]quit
[ASBR2]ospf
[ASBR2-ospf-1]import-route bgp
Notes: 在OSPF进程中引入BGP路由，是为了让RR1与RR2能够顺利建立EBGP邻居关系，进而传递VPN路由。建议在OSPF中引入BGP路由时配置路由策略，做好精确的明细引入，减少不必要的路由进入IGP域。

## Slide 78: 跨域VPN-OptionC方式配置举例 (2)
在PE上配置VPN实例，配置RD (100:1)和RT (100:1)。
在PE上配置接口与VPN实例关联。
PE2的配置参考PE1。
[PE1]interface GigabitEthernet0/0/1
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]ip binding vpn-instance huawei
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.1.2 30
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[PE1]ip vpn-instance huawei
[PE1-vpn-instance-huawei]route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-huawei-af-ipv4]vpn-target 100:1 both

## Slide 79: 跨域VPN-OptionC方式配置举例 (3)
在PE的VPN实例中配置与CE的EBGP。
PE2与CE2的配置参考PE1与CE1。
[PE1]bgp 100
[PE1-bgp]ipv4-family vpn-instance huawei
[PE1-bgp-huawei]peer 10.1.1.1 as-number 65001
//配置PE1与CE1的BGP邻居关系
[CE1]bgp 65001
[CE1-bgp]peer 10.1.1.2 as-number 100
[CE1-bgp]network 11.11.11.11 32

## Slide 80: 跨域VPN-OptionC方式配置举例 (4)
在RR1与RR2之间的VPNv4视图下配置MP-EBGP,并配置传递路由时下一跳不改变。
在PE与RR之间在VPNv4视图下配置MP-IBGP, 并配置传递路由时下一跳不改变。
[RR1]bgp 100
[RR1-bgp]peer 8.8.8.8 as-number 200
[RR1-bgp]peer 8.8.8.8 connect-interface LoopBack 0
[RR1-bgp]peer 8.8.8.8 ebgp-max-hop 10
[RR1-bgp]ipv4-family vpnv4
[RR1-bgp-af-vpnv4]peer 8.8.8.8 enable
[RR1-bgp-af-vpnv4]peer 8.8.8.8 next-hop-invariable
[RR1-bgp-af-vpnv4]undo policy vpn-target
[RR1]bgp 100
[RR1-bgp]peer 1.1.1.1 as-number 100
[RR1-bgp]peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack 0
[RR1-bgp]ipv4-family vpnv4
[RR1-bgp-af-vpnv4]peer 1.1.1.1 enable
[RR1-bgp-af-vpnv4]peer 1.1.1.1 next-hop-invariable
Notes: PE2与RR2的MP-IBGP配置参考PE1与RR1的配置。
配置“undo policy vpn-target”原理与Opiton B中相同，即RR上不用RT来过滤路由。
配置“peer X.X.X.X next-hop-invariable”，保证对端PE可以在流量传输时迭代到通往本端PE的BGP LSP。
RR之间建立vpnv4邻居，向对端传递路由时不改变下一跳。即对端PE学到的VPNv4路由的下一跳是本端PE。
RR与本端PE建立vpnv4邻居，RR向本端PE传递路由时不改变下一跳，即本端PE学到的VPNv4路由的下一跳是对端PE。
本端PE只与本端RR建立VPNv4邻居，本端RR与对端RR建立VPNv4邻居，实现了跨域VPN路由的传递。

## Slide 81: 跨域VPN-OptionC方式配置举例 (5)
使能ASBR间交换标签IPv4路由的能力。
[ASBR1]bgp 100
[ASBR1-bgp]peer 34.34.34.2 as-number 200
[ASBR1-bgp]peer 34.34.34.2 label-route-capability
[ASBR2]bgp 200
[ASBR2-bgp]peer 34.34.34.1 as-number 100
[ASBR2-bgp]peer 34.34.34.1 label-route-capability

## Slide 82: 跨域VPN-OptionC方式配置举例 (6)
在ASBR上配置MPLS触发建立BGP标签路由LSP的能力。
[ASBR1]mpls
[ASBR1-mpls]lsp-trigger bgp-label-route
[ASBR2]mpls
[ASBR2-mpls]lsp-trigger bgp-label-route

## Slide 83: 跨域VPN-OptionC方式配置举例 (7)
配置本端ASBR向远端ASBR发布路由时应用路由策略。
ASBR2的配置参考ASBR1。
[ASBR1]interface GigabitEthernet0/0/0
[ASBR1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 34.34.34.1 30
[ASBR1-GigabitEthernet0/0/0]mpls
[ASBR1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[ASBR1]route-policy policy1 permit node 10
[ASBR1-route-policy]apply mpls-label //为匹配条件的路由分配标签
[ASBR1-route-policy]quit
[ASBR1]bgp 100
[ASBR1-bgp]peer 34.34.34.2 as-number 200
[ASBR1-bgp]peer 34.34.34.2 route-policy policy1 export
[ASBR1-bgp]network 1.1.1.1 32

## Slide 84: 跨域VPN-OptionC方式配置验证 (1)
配置验证：上述配置完成后，CE之间能学习到对方的环回口路由，CE1和CE2能够相互ping通。
以CE1的显示为例：
[CE1]dis ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
Destinations : 6 Routes : 6
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
10.1.1.0/30 Direct 0 0 D 10.1.1.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
11.11.11.11/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
22.22.22.22/32 EBGP 255 0 D 10.1.1.2 GigabitEthernet0/0/1
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0

## Slide 85: 跨域VPN-OptionC方式配置验证 (2)
在ASBR上执行display bgp routing-table label命令，可以看到路由的标签信息。
[ASBR1]dis bgp routing-table label
BGP Local router ID is 34.34.34.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Total Number of Routes: 4
Network NextHop In/Out Label
*> 1.1.1.1 23.23.23.1 1047/NULL
*> 6.6.6.6 34.34.34.2 NULL/1041
*> 7.7.7.7 23.23.23.1 1043/NULL
*> 8.8.8.8 34.34.34.2 NULL/1042

## Slide 86: 跨域VPN-OptionC方式配置验证 (3)
在PE上执行display mpls lsp命令，可以看到去往对方PE的LDP LSP。
[PE1]dis mpls lsp
---------------------------------------------------------------------------
LSP Information: BGP LSP
---------------------------------------------------------------------------
FEC In/Out Label In/Out IF Vrf Name
11.11.11.11/32 1042/NULL -/- huawei
---------------------------------------------------------------------------
LSP Information: LDP LSP
---------------------------------------------------------------------------
FEC In/Out Label In/Out IF Vrf Name
2.2.2.2/32 NULL/3 -/GE0/0/0
2.2.2.2/32 1037/3 -/GE0/0/0
6.6.6.6/32 NULL/1033 -/GE0/0/0
6.6.6.6/32 1039/1033 -/GE0/0/0
…………

## Slide 87
以下哪种方案ASBR不用保存用户CE侧路由信息（ ）
  Option-A
  Option-B
  Option-C
只通过LDP/BGP分发标签的情况下，报文转发过程中，可能用到三层标签的是（ ）
  Option-A
  Option-B
  Option-C
Notes: C
C

## Slide 88
Option-A方案的原理与配置
Option-B方案的原理与配置
Option-C方案的原理与配置