## Slide 1
HCRSE105
RS
V3.0
刘伟/lwx47600
2018.10.13
刘鹏/lwx529648
新开发
Notes: 2017.07.18：
  调整整体胶片的图片拉伸。
  调整前言、目标、目录等前面的图标，保持位置一致性。
  调整页脚宽度，使页脚变窄，整体视觉感更好一些。
  调整正文及标题高度，整体上调了一些，匹配页脚的高度。
  修整所有文本框的格式问题。
  调整备注页格式，使其符合16:9的显示效果。

## Slide 2
华为路由交换精英培训
之ISIS

## Slide 3
ISIS协议是IP网络中重要的内部网关协议，同时因为ISIS协议的TLV特性，使其具有很强的扩展性和生命力。ISIS作为一种高扩展性的IGP协议，其使用场景已不局限于传统IP网络，还包括数据中心，IPv6等各种lP场景。本章将围绕ISIS协议重点介绍其高级特性和IPv6下的ISIS特性与配置，并且围绕现网介绍双栈ISIS在现网的部署与实现。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  掌握ISIS的高级特性
  掌握ISISv6特性及配置
  了解ISIS的应用

## Slide 5
ISIS高级特性
  ISIS快速收敛
  ISIS 管理标记
  ISIS LSP分片
  ISIS 路由过滤
ISISv6基本原理与配置
双栈ISIS应用案例

## Slide 6: ISIS收敛步骤
Detection
从链路出现故障
以后到路由器发
现链路故障所用
的时间
Originate
生成LSP，用来
描述新的网络拓
扑结构
Flooding
从发现链路故
障一直到向邻
居发FIB更新的
时间
SPT
RIB
Distribution Delay
最短路径树
的计算时间
生成LSP，用来
描述新的网络拓
扑结构
从主控板向线卡
上发布更新路由
信息的延迟
IS-IS的收敛可以总体描述为如下状态D+O+F+SPT+RIB+DD
Notes: IGP的收敛可以总体描述为如下状态D+O+F+SPT+RIB+DD
  D状态为从链路出现故障以后到路由器发现链路故障所用的时间。
  O状态为生成LSP，用来描述新的网络拓扑结构所需要的时间。
  F状态为从发现链路故障一直到向邻居发布FIB更新的时间。
  SPT状态为运行SPF算法，计算最短路径树的时间。
  RIB状态为用主CPU更新RIB表项和FIB表项的时间
  DD状态为从主控板向线卡上发布更新路由信息的延迟
RIB状态和DD状态一般与路由器的硬件有关，如主CPU、线卡CPU、内存、网络处理器有关，这两个状态人为无法对收敛时间做出很大的改变。所以本文基本上以讨论前四个状态为主。

## Slide 7: 链路故障检测
R1
R2
ISIS neighbor
正常情况下IS-IS链路故障检测
正常情况下IS-IS的链路状态检测仅仅依赖于IS-IS协议本身，即IS-IS的IIH报文，IIH报文检测时间为秒级，不适合收敛要求高的网络
将IIH的发送间隔改小，可以缩短检测时间。
用其他协议辅助IS-IS链路故障检测
用SDH/SONET (POS) 、光口以太做链路检测收敛速度比较快，为毫秒级，但是对接口类型有依赖性。
BFD技术被通常应用于IP网络中做链路状态检测，BFD为毫秒级，对接口类型没有依赖性。
Notes: 现有的故障检测方法主要包括：
  硬件检测：例如通过SDH（Synchronous Digital Hierarchy，同步数字体系）告警检测链路故障。硬件检测的优点是可以很快发现故障，但并不是所有介质都能提供硬件检测。
  慢Hello机制：通常是指路由协议的Hello机制。这种机制检测到故障所需时间为秒级。对于高速数据传输，例如吉比特速率级，超过1秒的检测时间将导致大量数据丢失；对于时延敏感的业务，例如语音业务，超过1秒的延迟也是不能接受的。并且，这种机制依赖于路由协议。IS-IS协议一般通过IIH报文，用来做邻居发现和失效性检测，这个检测的速度是秒级的。
  其他检测机制：不同的协议或设备制造商有时会提供专用的检测机制，但在系统间互联互通时，这样的专用检测机制通常难以部署，如BFD

## Slide 8: 生成LSP的间隔时间
R1
R2
发布路由1.1.1.1/32
需要生成相应的LSP
但是新LSP生成的时间为秒级，不能满足电信级的收敛要求
生成LSP的间隔时间
IS-IS协议中，当本地路由信息发生变化时，路由器需要产生新的LSP来通告这种变化。如果产生LSP的延迟时间过长，则会导致本地路由信息的变化无法及时通告给邻居路由器，使网络的收敛速度变慢。
为了加快网络的收敛速度，同时又不影响系统性能，因此在产生LSP时使用了智能定时器，它可以根据路由信息的变化频率自动调整延迟时间。
Notes: 在IS-IS协议中，当LSP生成定时器到期时，系统会根据当前拓扑重新生成一个自己的LSP。原有的实现机制是采用间隔时间定长的定时器，不能同时满足快速收敛和低CPU占用率的需要。
为了加快网络的收敛速度，同时又不影响系统性能，因此在产生LSP时使用了智能定时器，它可以根据路由信息的变化频率自动调整延迟时间。使其可以对于突发事件（如接口Up/Down）快速响应，加快网络的收敛速度。同时，当网络变化频繁时，智能定时器的间隔时间会自动延长，避免过度占用CPU资源。

## Slide 9: 加快泛洪LSP的时间
1.1.1.1/32
2.2.2.2/32
3.3.3.3/32
我不需要等待收到所有LSP以后再把LSP扩散出去，当收到部分LSP的时候就可以直接扩散了。
LSP报文
LSP快速扩散
为了加快整个网络的收敛速度，当IS-IS收到其它路由器发来的LSP时，如果此LSP比自己LSDB中的要新，按原来RFC协议的实现，则是用一个定时器，定时将LSDB内的LSP扩散出去，所以LSDB的同步会比较缓慢。
LSP快速扩散特性改进了这种方式，配置此特性的路由器收到一个或多个比较新的LSP时，在路由计算之前，先将小于指定数目的LSP扩散出去，加快LSDB的同步过程。这种方式在很大程度上可以提高整个网络的收敛速度。
Notes: 用户可以指定每次扩散的LSP数量，这个数量是针对所有接口的。如果需要发送的LSP的数量大于这个数，则就发送lsp-count个LSP。如果配置了定时器，在路由计算之前如果这个定时器未超时，则立即扩散；否则在该定时器超时时发送。
如果命令中没有指定级别，则缺省同时在Level-1和Level-2中使能此功能。

## Slide 10: 加快SPF的计算时间
R1
R2
我已经把LSP泛洪给你了，你快计算吧！
我的SPF计算周期间隔太长，不能满足电信级收敛需求。
SPF智能定时器
改进了路由算法后，如果触发路由计算的间隔较长，同样会影响网路的收敛速度。使用毫秒级定时器可以缩短这个间隔时间，但如果网络变化比较频繁，又会造成过度占用CPU资源。
SPF智能定时器既可以对少量的外界突发事件进行快速响应，又可以避免过度的占用CPU。
如果拓扑变化比较频繁，智能定时器会随着计算次数的增加，间隔时间也会逐渐延长，避免占用大量的CPU资源。
Notes: 通常情况下，一个正常运行的IS-IS网络是稳定的，发生大量的网络变动的几率很小，IS-IS路由器不会频繁的进行路由计算，所以第一次触发的时间可以设置的非常短（毫秒级）。如果拓扑变化比较频繁，智能定时器会随着计算次数的增加，间隔时间也会逐渐延长，避免占用大量的CPU资源。

## Slide 11: 改进SPF的计算方法
I-SPF是指增量路由计算，顾名思义它每次只对变化的一部分拓扑进行计算，而不是对全部拓扑重新计算。
I-SPF除了第一次计算时需要计算全部节点外，每次只计算影响的节点。
Root
PRC适用于新路由发布
1.1.1.1/32
2.2.2.2/32
I-SPF 适用于增加新节点
部分路由计算PRC的原理与I-SPF相似，都是只计算变化的那一部分。但PRC不需要计算节点路径，而是根据I-SPF算出来的SPT来更新叶子(路由)。
修改广播网络为点到点可以减少网络中伪节点的数量，从而减少SPF的计算时间。
Notes: 在ISO-10589中定义使用Dijkstra算法进行路由计算。当网络拓扑中有一个节点发生变化时，这种算法需要重新计算网络中的所有节点，计算时间长，占用过多的CPU资源，影响整个网络的收敛速度。
I-SPF改进了这个算法，除了第一次计算时需要计算全部节点外，每次只计算影响的节点，而最后生成的最短路径树SPT与原来的算法所计算的结果相同，大大降低了CPU的占用率，提高了网络收敛速度。
在路由计算中，路由代表叶子，路由器则代表节点。如果I-SPF计算后的SPT改变，PRC会只处理那个变化的节点上的所有叶子；如果经过I-SPF计算后的SPT并没有变化，则PRC只处理变化的叶子信息。
比如一个IS接口，则整个网络拓扑的SPT是不变的，这时PRC只更新这个节点的接口路由，从而节省CPU占用率。
PRC和I-SPF节点使能一个IS-配合使用可以将网络的收敛性能进一步提高，它是原始SPF算法的改进，所以已经代替了原有的算法。
默认情况下华为路由器采用I-SPF和PRC进行计算，不需要命令配置。

## Slide 12: ISIS快收敛配置
R1和R2两台路由器互连，并且两个路由器之间通过IS-IS协议实现互通。现要求通过BFD提高两台路由器的收敛速度。
R1
R2
GE1/0/1
GE1/0/1
isis 1
is-level level-2
timer lsp-generation 1 1 120 level-2
flash-flood level-2
network-entity 10.0000.0000.0001.00
timer spf 1 20 100
#
bfd
bfd atob bind peer-ip 10.1.1.2 interface GigabitEthernet1/0/1
discriminator local 1
discriminator remote 2
Commit
#
interface GigabitEthernet1/0/1
isis bfd static
isis 1
is-level level-2
timer lsp-generation 1 1 120 level-2
flash-flood level-2
network-entity 10.0000.0000.0002.00
timer spf 1 20 100
#
bfd
bfd atob bind peer-ip 10.1.1.1 interface GigabitEthernet1/0/1
discriminator local 2
discriminator remote 1
Commit
#
interface GigabitEthernet1/0/1
isis bfd static

## Slide 13
ISIS高级特性
  ISIS快速收敛
  ISIS 管理标记
  ISIS LSP分片
  ISIS 路由过滤
ISISv6基本原理与配置
双栈ISIS应用案例

## Slide 14: 基本特性
管理标记特性允许在IS-IS域中通过管理标记对IP地址前缀进行控制，可以达到简化管理。其用途包括控制不同级别和不同区域间的路由引入，以及在同一路由器上运行的IS-IS多实例。
管理标记值与某些属性相关联。当cost-sytle为wide、wide-compatible或compatible时，如果发布可达的IP地址前缀具有该属性，IS-IS会将管理标记加入到该前缀的IP可达信息TLV中。这样，管理标记就会随着前缀发布到整个路由域。

## Slide 15: 工作原理(1)
R1需要与处于area2区域的R2相互通信，且为了保证信息安全，area2区域内的路由器不能收到R1发送的报文信息。首先，可以给R1、R2使能了IS-IS的接口配置相同的管理标记值tag。然后在area1的Level-1-2路由器做从Level-2到Level-1区域的路由渗透时，应用匹配指定的tag。这样就可以满足R1在与area2区域通信时，仅与R2进行通信。
R1
L12
L12
L1
L1
L2
R2
L1
L1
area1
area2

## Slide 16: 工作原理(2)
Tag管理标记应用以后，area1内的R1路由器的仅能看到area2内的R2路由器
R1
L12
L12
L1
L1
L2
R2
area1
area2

## Slide 17
ISIS高级特性
  ISIS快速收敛
  ISIS 管理标记
  ISIS LSP分片
  ISIS 路由过滤
ISISv6基本原理与配置
双栈ISIS应用案例

## Slide 18: 基本概念
初始系统（Originating System）：初始系统是实际运行IS-IS协议的路由器。允许一个单独的IS-IS进程像多个虚拟路由器一样发布LSP，而“Originating System”指的是那个“真正”的IS-IS进程。
系统ID（Normal System-ID）：初始系统的系统ID。
虚拟系统（Virtual System）：由附加系统ID标识的系统，用来生成扩展LSP分片。这些分片在其LSP ID中携带附加系统ID。
附加系统ID（Additional System-ID）：虚拟系统的系统ID，由网络管理器统一分配。每个附加系统ID都允许生成256个扩展的LSP分片。

## Slide 19: 工作原理
在IS-IS中，每个系统ID都标识一个系统，每个系统都最多可生成256个LSP分片。通过增加附加系统ID，可以最多配置50个虚拟系统，从而使得IS-IS进程最多可生成13056个LSP分片。
使能分片扩展功能之后，如果存在由于报文装满而丢失的信息，系统会提醒重启IS-IS。重启之后，初始系统会尽最大能力装载路由信息，装不下的信息将放入虚拟系统的LSP中发送出去，并通过24号TLV来告知其他路由器此虚拟系统和自己的关系。
Notes: 当IS-IS要发布的链路状态协议数据报文PDU（Protocol Data Unit）中的信息量太大时，IS-IS路由器将会生成多个LSP分片，用来携带更多的IS-IS信息。
IS-IS LSP分片由LSP ID中的LSP Number字段进行标识，这个字段的长度是1字节。因此，一个IS-IS进程最多可产生256个LSP分片，携带的信息量有限。在RFC3786中规定，IS-IS可以配置虚拟的System ID ，并生成虚拟IS-IS的LSP报文来携带路由等信息。

## Slide 20: 工作模式
IS-IS路由器可以在两种模式下运行LSP分片扩展特性：
RouterB
RouterA
RouterA1
RouterA2
模式 | 应用场景
Mode-1 | 用于网络中的部分路由器不支持LSP分片扩展特性的情况。
Mode-2 | 用于网络中所有路由器都支持LSP分片扩展特性的情况。
Notes: Mode-1应用场景：用于网络中的部分路由器不支持LSP分片扩展特性的情况。
Mode-1工作原理：虚拟系统参与路由SPF计算，初始系统发布的LSP中携带了到每个虚拟系统的链路信息。类似地，虚拟系统发布的LSP也包含到初始系统的链路信息。这样，在网络中虚拟系统看起来与初始系统相连的真实路由器是一样的。这种方式是为了兼容不支持分片扩展的老版本所做的一个过渡模式。在老版本中，IS-IS无法识别IS Alias ID TLV，所以虚拟系统的LSP必须表现的像一个普通IS-IS发出的报文。
Mode-2应用场景：用于网络中所有路由器都支持LSP分片扩展特性的情况。
Mode-2工作原理：虚拟系统不参与路由SPF计算，网络中所有路由器都知道虚拟系统生成的LSP实际属于初始系统。在该模式下工作的IS-IS，可以识别IS Alias ID TLV的内容，并作为计算树和路由的依据。
说明：无论在哪种方式下，初始系统和虚拟系统的LSP零分片中，都必须包含IS Alias ID TLV来表示初始系统是谁。

## Slide 21
ISIS高级特性
  ISIS快速收敛
  ISIS 管理标记
  ISIS LSP分片
  ISIS 路由过滤
ISISv6基本原理与配置
双栈ISIS应用案例

## Slide 22: IS-IS对LSDB计算为路由信息时进行过滤(1)
通过配置IS-IS LSDB中的信息是否加入IP路由表，来控制加入IP路由表的IS-IS路由数量，减少IP路由表的规模。
配置ACL规则：
acl { name basic-acl-name { basic | [ basic ] number basic-acl-number } | [ number ] basic-acl-number } [ match-order { config | auto } ]
  rule [ rule-id ] [ name rule-name ] { deny | permit } [ fragment-type { fragment | non-fragment | non-subseq | fragment-subseq | fragment-spe-first } | source { source-ip-address { source-wildcard | 0 | src-netmask } | any } | time-range time-name | vpn-instance vpn-instance-name ]
配置过滤器：
filter-policy { acl-number | acl-name acl-name } import

## Slide 23: IS-IS对LSDB计算为路由信息时进行过滤(2)
RouterA
RouterB
GE0/0/1
GE0/0/2
Loopback1:100.1.1.1
RouterA与RouterB建立ISIS邻居，通过ISIS，RouterA可学习到RouterB的loopback1路由。
过滤前：
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
Destinations : 9 Routes : 9
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
1.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
10.1.1.0/30 Direct 0 0 D 10.1.1.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.3/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
100.1.1.1/32 ISIS-L2 15 10 D 10.1.1.2 GigabitEthernet0/0/1

## Slide 24: IS-IS对LSDB计算为路由信息时进行过滤(3)
RouterA
RouterB
GE0/0/1
GE0/0/2
Loopback1:100.1.1.1
RouterA与RouterB建立ISIS邻居，通过ISIS部署流策略使RouterA的路由表中没有RouterB的loopback1路由，而RouterB的loopback1信息会存在于RouterA的ISIS LSDB中。
配置过滤：
#
acl name huawei 2000
rule 5 deny source 100.1.1.1 0
#
isis 1
is-level level-2
network-entity 01.0000.0000.0001.00
Filter-policy acl-name huawei import
#

## Slide 25: IS-IS对LSDB计算为路由信息时进行过滤(4)
RouterA
RouterB
GE0/0/1
GE0/0/2
Loopback1:100.1.1.1
配置过滤后，RouterA的路由表中没有RouterB的loopback1路由，而RouterB的loopback1信息会存在于RouterA的ISIS LSDB中。
查看路由表：
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
Destinations : 9 Routes : 9
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
1.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
10.1.1.0/30 Direct 0 0 D 10.1.1.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.3/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
Notes: 说明：
ISIS LSDB LSP里依然还有被过滤路由的前缀

## Slide 26: IS-IS对引入的路由信息进行过滤(1)
通过配置IS-IS在引入外部路由时进行过滤，有效控制网络中IS-IS路由信息的数量。
配置地址前缀列表：
ip ip-prefix ip-prefix-name [ index index-number ] { permit | deny } ip-address mask-length [ greater-equal greater-equal-value ] [ less-equal less-equal-value ]
配置路由策略：
route-policy route-policy-name { permit | deny } node node
  if-match acl { acl-number | acl-name }
  if-match ip-prefix ip-prefix-name

## Slide 27: IS-IS对引入的路由信息进行过滤(2)
RouterA
RouterB
GE0/0/1
GE0/0/2
Loopback1:100.1.1.1
RouterA与RouterB建立ISIS邻居，RouterB可以引入loopback1的直连路由到RouterB的ISIS LSDB，并通告给RouterA。
过滤前：
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
Destinations : 9 Routes : 9
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
1.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
10.1.1.0/30 Direct 0 0 D 10.1.1.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.3/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
100.1.1.1/32 ISIS-L2 15 10 D 10.1.1.2 GigabitEthernet0/0/1

## Slide 28: IS-IS对引入的路由信息进行过滤(3)
RouterA
RouterB
GE0/0/1
GE0/0/2
Loopback1:100.1.1.1
RouterA与RouterB建立ISIS邻居，RouterB在引入loopback1的直连路由到RouterB的ISIS LSDB时，配置引入的过滤。
配置过滤：
#
ip ip-prefix huawei index 10 deny 100.1.1.1 32
#
route-policy huawei deny node 10
if-match ip-prefix huawei
#
isis 1
is-level level-2
network-entity 01.0000.0000.0002.00
import-route direct route-policy huawei
#

## Slide 29: IS-IS对引入的路由信息进行过滤(4)
RouterA
RouterB
GE0/0/1
GE0/0/2
Loopback1:100.1.1.1
配置过滤后，RouterB的loopback1的直连路由没有引入到RouterB的ISIS LSDB。从而RouterA不会学到RouterB的loopback1路由。
查看路由表：
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
Destinations : 9 Routes : 9
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
1.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
10.1.1.0/30 Direct 0 0 D 10.1.1.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.3/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1

## Slide 30: IS-IS对外部路由信息在发布时进行过滤(1)
IS-IS对已引入的外部路由在向外发布时进行过滤的策略。
配置外部路由的发布过滤策略：
filter-policy { acl-number | acl-name acl-name | ip-prefix ip-prefix-name | route-policy route-policy-name } export [ protocol [ process-id ] ]

## Slide 31: IS-IS对外部路由信息在发布时进行过滤(2)
RouterA
RouterB
GE0/0/1
GE0/0/2
Loopback1:100.1.1.1
RouterA与RouterB建立ISIS邻居，RouterB可以引入loopback1的直连路由到RouterB的ISIS LSDB，并正常通告给RouterA。从而RouterA学习到RouterB的loopback1路由。
过滤前：
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
Destinations : 9 Routes : 9
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
1.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
10.1.1.0/30 Direct 0 0 D 10.1.1.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.3/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
100.1.1.1/32 ISIS-L2 15 10 D 10.1.1.2 GigabitEthernet0/0/1

## Slide 32: IS-IS对外部路由信息在发布时进行过滤(3)
RouterA
RouterB
GE0/0/1
GE0/0/2
Loopback1:100.1.1.1
RouterA与RouterB建立ISIS邻居，RouterB的loopback1直连路由引入到RouterB的ISIS LSDB时，配置针对RouterB的loopback1的过滤。
配置过滤：
#
ip ip-prefix huawei index 10 deny 100.1.1.1 32
#
isis 1
is-level level-2
network-entity 01.0000.0000.0002.00
import-route direct
filter-policy acl-name huawei export
#

## Slide 33: IS-IS对外部路由信息在发布时进行过滤(4)
RouterA
RouterB
GE0/0/1
GE0/0/2
Loopback1:100.1.1.1
配置过滤后，RouterA的ISIS LSDB中没有RouterB的loopback1的信息，从而RouterA不会学到RouterB的loopback1路由。
查看路由表：
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
Destinations : 9 Routes : 9
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
1.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
10.1.1.0/30 Direct 0 0 D 10.1.1.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.3/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1

## Slide 34
ISIS高级特性
  ISIS 快速收敛
  ISIS 管理标记
  ISIS LSP分片
  ISIS 路由过滤
  ISIS 路由渗透
ISISv6基本原理与配置
双栈ISIS应用案例

## Slide 35: IS-IS路由渗透(1)
RouterA
RouterD
L1
RouterB
L12
L12
L2
RouterC
area49.0001
10
20
30
10
area49.0002
4.4.4.4
[RTB]display current-configuration
interface Serial3
……
isis enable 1
isis cost 30
[RTA]display current-configuration
interface Serial1
……
isis enable 1
isis cost 20
[RTC]display current-configuration
interface Serial0
……
isis enable 1
Notes: 引入：
  Level-1 区域内的路由信息通过Level-1-2 路由器通报给Level-2 区域，因此，Level-1-2和Level-2 路由器知道整个IS-IS 路由域的路由信息。但是，在缺省情况下，Level-2 路由器并不将自己知道的其他Level-1 区域以及骨干区域的路由信息通报给Level-1 区域。这样，Level-1 路由器将不了解本区域以外的路由信息，可能导致对本区域之外的目的地址无法选择最佳的路由。
  为解决上述问题，IS-IS 提供了路由渗透功能。

## Slide 36: IS-IS路由渗透(2)
RouterA
RouterD
L1
RouterB
L12
L12
L2
RouterC
area49.0001
10
20
30
10
area49.0002
4.4.4.4/32
[RTA]display ip routing-table
Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface
0.0.0.0/0 ISIS 15 10 12.12.12.2 Serial0

## Slide 37: IS-IS路由渗透(3)
RouterA
RouterD
L1
RouterB
L12
L12
L2
RouterC
area49.0001
10
20
30
10
area49.0002
4.4.4.4/32
[RTB]isis
[RTB-isis-1]import-route isis level-2 into level-1
[RTC]isis
[RTC-isis-1]import-route isis level-2 into level-1
[RTA]display ip routing-table
Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface
0.0.0.0/0 ISIS 15 10 12.12.12.2 Serial0
4.4.4.4/32 ISIS 15 30 13.13.13.2 Serial1
Notes:   注意Level 1路由器在收到两条相同的路由的时候，会优选本区域的路由，不会优选L2区域过来的路由，尽管L2的路由cost较小。

## Slide 38
ISIS高级特性
ISISv6基本原理与配置
  ISIS 协议扩展
  ISIS ST和MT
  ISISv6配置
双栈ISIS应用案例

## Slide 39
ISIS高级特性
ISISv6基本原理与配置
  ISIS 协议扩展
  ISIS ST和MT
  ISISv6配置
双栈ISIS应用案例

## Slide 40: ISIS协议概述
ISIS是一种IGP协议。
ISIS使用SPF算法计算路由。
ISIS的报文采用TLV结构，因此扩展性很好。
  为支持新的协议和特性，只需要扩展新的TLV或子TLV。
  可以轻松扩展支持IPv6，TE，MT等协议和特性。
  IS-IS对IPv6的支持不需要对协议做大的改动，因此协议的继承性很好；不像OSPF，为支持IPv6需要开发全新的协议OSPFv3。

## Slide 41: 扩展的TLV类型
ISIS 为支持IPv6，扩展了以下两个TLV：
IPv6 Reachability TLV [Type 236] [0xEC]
  IPv6 Reachability：类型值为236（0xEC），通过前缀、度量、标记等来描述可达的IPv6前缀信息。在IPv4中有IPv4内部可达性TLV和IPv4外部可达性TLV，在IPv6的扩展当中使用一个“X”bit来区分“内部”和“外部”。
IPv6 Interface Address TLV [Type 232] [0xE8]
  IPv6 Interface Address：类型值为232（0xE8），它相当于IPv4中的“IP Interface Address” TLV，只不过把原来的32比特的IPv4地址改为128比特的IPv6地址。
Notes: IETF的draft-ietf-isis-ipv6-05.txt中规定了IS-IS为支持IPv6所新增的内容。主要是新添加的支持IPv6路由信息的两个TLVs（Type-Length-Values）和一个新的NLPID（Network Layer Protocol Identifier）。
新增的两个TLV分别是：
  IPv6 Reachability：类型值为236（0xEC），通过前缀、度量、标记等来描述可达的IPv6前缀信息。在IPv4中有IPv4内部可达性TLV和IPv4外部可达性TLV，在IPv6的扩展当中使用一个“X”bit来区分“内部”和“外部”。
  IPv6 Interface Address：类型值为232（0xE8），它相当于IPv4中的“IP Interface Address” TLV，只不过把原来的32比特的IPv4地址改为128比特的IPv6地址。

## Slide 42: IPv6 Reachability TLV
Type=236
Length
Metric..
Metric..
U
X
S
Reserve
Prefix Length
Prefix..
Sub-TLV Len(可选)
Sub-TLVs…
U：up/down bit ，标识这个前缀是否是从高level通告下来的（用来防环路）。
X：external original bit ，标识这个前缀是否是从其他路由协议中引入过来的。
S：subtlv present bit，子TLV标识位。(可选)
Notes: 这个数据结构可能会重复多次（当有多个路由前缀的时候）。
Metric字段已经被重新定义了，MAX_PATH_METRIC (1023) 变成了 MAX_V6_PATH_METRIC (0xFE000000). 如果一个前缀的METRIC大于MAX_V6_PATH_METRIC ，那么它不是用来构建路由表的，而是用于一些特殊的目的。
TLV128：IP内部可达性信息；TLV130：IP外部可达性信息；在TLV236中，“外部”和“内部”用“X”比特表示。

## Slide 43: IPv6 Interface Address TLV(1)
IPv6 Interface Address TLV [类型 232] [0xE8]
  TLV 232 跟 TLV 132相似
  每个接口的地址长度变成128bits
Type=232
Length
Interface Address 1..
..Interface Address 1..
..Interface Address 1..
..Interface Address 1..
Interface Address 1..
Interface Address 2..
Notes: 注意：在hello PDU中，“接口地址TLV”只包含发送hello包的接口的Link-local地址；对于LSP，“接口地址TLV”只包含IS的non-link-local IPV6地址。

## Slide 44: IPv6 Interface Address TLV(2)
这个TLV结构是直接从TLV132映射过来的，因此，原来TLV132最多可以64个IP地址(32位)，在TLV232中，最多只能有16个IPv6地址(128位)。
在不同的PDU中，这个字段的内容是不同的，在hello PDU中，“接口地址TLV”只能包含发送hello包的接口的Link-local地址；对于LSP，“接口地址TLV”只能包含IS的non-link-local IPv6

## Slide 45
ISIS高级特性
ISISv6基本原理与配置
  ISIS 协议扩展
  ISIS ST和MT
  ISISv6配置
双栈ISIS应用案例

## Slide 46: IS-IS ST单拓扑
IS-IS为所有协议维护相同的SPT (Shortest Path Tree)
IPv4和IPv6的拓扑必须一致
Root
物理拓扑
IPv6逻辑拓扑
IPv4逻辑拓扑

## Slide 47: ST单拓扑缺点
不足之处
  网络可维护性的需求在目前的运营商中越来越被重视，独立拓扑的维护网络，即带内维护网络的需求开始出现。
  IS-IS为所有协议维护相同的SPT，这意味着IPv4和IPv6的拓扑必须一致
  有什么问题？
  不适合分离拓扑的网络部署。
  为维护相同的拓扑，所有接口都必须同时运行IS-IS IPv4和IS-IS IPv6，部署不灵活。
  不能使用IPv4区域来链接不同的IPv6区域，否则IPv4区域会丢弃IPv6的流量

## Slide 48: IS-IS 对MT多拓扑的支持
MT可以使IS-IS在一个路由域中维护多个拓扑
如果支持MT，IS-IS可以为IPv4和IPv6维护分离的拓扑
  重要的是，使用MT，IPv4和IPv6的拓扑就不需要一样了
Root
物理拓扑
IPv6逻辑拓扑
IPv4逻辑拓扑

## Slide 49: MT(多拓扑)：分离的拓扑
ISIS路由协议主要可以分为以下几个方面：
  邻居的建立，
  路由可达（Prefix Reachable）与路由器可达（IS Reachable）的发布，
  SPF计算以及路由计算。
为了达到多拓扑的相互隔离，以上几个方面均要求携带MT参数以满足这一要求（SPF计算与路由计算在路由器内识别完成）。
于是，draft-ietf-isis-wg-multi-topology-11中定义了四种新的TLV分别满足以上过程，实现了通用环境下的ISIS MT的交互过程。
Notes: 新增四个TLV
  TLV 229 – Multi-Topology Identifier
  TLV 222 – Multi-Topologies Intermediate System
  TLV 235 – Multi-Topologies Reachable IPv4 Prefixes
  TLV 237 – Multi-Topologies Reachable IPv6 Prefixes
Reserved MT ID Values

## Slide 50
ISIS高级特性
ISISv6基本原理与配置
  ISIS 协议扩展
  ISIS ST和MT
  ISISv6配置
双栈ISIS应用案例

## Slide 51: ISISv6配置
使能ISIS进程多拓扑：
接口上使能ISIS：
查看ISIS邻居关系：
查看ISIS路由：
[Huawei-isis-1]ipv6 enable topology ipv6
[Huawei-GigabitEthernetX/Y/Z]isis ipv6 enable
[Huawei]dis isis peer
[Huawei]dis isis route

## Slide 52
ISIS高级特性
ISISv6基本原理与配置
双栈ISIS应用案例

## Slide 53: ISIS规划(1)
NET（Network Entity Title）规划
NET格式：AA.BBBB.CCCC.DDDD.SSSS.SSSS.SSSS.00
  Area ID = AA.BBBB.CCCC.DDDD
    AA：49，地址格式标识符AFI（AFI=49的地址为OSI协议的私有地址）
    BBBB：可以是国家编码，例如中国0086
    CCCC：可以是省编码，自己定义，例如辽宁省0003
    DDDD：可以是设备所在站点编码，自己定义，例如辽宁省大连站点3821
  System ID = SSSS.SSSS.SSSS
    业界通行的做法是通过设备Loopback0地址演绎，生成System ID
  NSEL始终为00
分层分区域规划
  所有ISIS路由器都工作在Backbone，Level-2模式；（首选）
  所有ISIS路由器都工作在同一个Area，Level-1模式；

## Slide 54: ISIS规划(2)
Cost规划
ISIS Cost设计比较灵活
  可以根据链路物理带宽设计
  Cost的设计决定网络流量的走向
  所以除了考虑上述2个因素外，更重要的是考虑客户对网络流量走向的需求。这就要求在Cost设计前，要清楚不同端到端场景的流量走向。
ISIS有三种设置链路Cost值的方法：
  在接口视图下设置接口的Cost值
  在系统视图下设置ISIS实例下所有接口Cost值
  在系统视图下根据带宽自动计算Cost值

## Slide 55: ISIS规划(3)
可靠性规划
ISIS快速收敛设计
  BFD For ISIS：链路故障快速检测
  ISPF(Incremental SPF)：加快路由收敛（缺省支持）
  PRC(Partial Route Calculation)：加快路由收敛（缺省支持）
  LSP Fast Flooding：加快LSDB同步
  智能定时器：加快路由收敛，增强网络稳定性
定时器参数 | 参考值
Hello interval | 缺省值
Dead interval | 缺省值
BFD For ISIS | 缺省值
Fast Flooding | 缺省值
Timer spf { max ¦ init ¦ increment } | 1 50 100
Timer lsp-generation { max ¦ init ¦ increment } | 2 50 100
Notes: ISIS快速收敛特性建议全部部署

## Slide 56: ISIS规划(4)
安全性规划
  ISIS支持三种认证方式：接口认证；区域认证；域认证；
  上述三种认证都支持简单密码和高密的MD5方式认证。高密的MD5认证方式具有更高的安全性，推荐高密的MD5。
Notes: ISIS快速收敛特性建议全部部署

## Slide 57: ISIS规划(5)
现网配置
isis 1
is-level level-2
cost-style wide
circuit-cost 100000 level-2
network-entity 86.4680.0551.0611.3313.7003.00
is-name 城市-机房-设备名-网络类型.设备类型
preference 155
log-peer-change
maximum load-balancing 16
timer lsp-max-age 65500
timer lsp-refresh 32768
#
ipv6 enable topology ipv6
ipv6 preference 155
ipv6 maximum load-balancing 16
ipv6 circuit-cost 100000
#
interface GigabitEthernet1/0/0
description uT:城市名-机房名-网元名-序列号.网络.设备型号:端口号
undo shutdown
ipv6 enable
ip address X.X.X.X X.X.X.X
ipv6 address XXXX:X:XXXX:XXXX::X/127
ipv6 address auto link-local
isis enable 1
isis ipv6 enable 1
isis circuit-type p2p
isis circuit-level level-2
isis ipv6 cost 3000 level-2
isis cost 3000 level-2
isis small-hello
Notes: ISIS快速收敛特性建议全部部署

## Slide 58
ISIS高级特性
ISISv6基本原理与配置
双栈ISIS应用案例