## Slide 1: 拥塞管理与拥塞避免

## Slide 2
当网络中间歇性的出现拥塞，且关键报文要求被更优先地转发时，此时就需要进行拥塞管理。通过采用队列技术及不同的调度算法来发送队列中的报文流。
如果某些突发的、非关键的报文装满队列，而后续发往该队列的关键报文都被全部丢弃，那么拥塞管理也未起到理想的效果，此时就需要配合使用拥塞避免技术。
那么拥塞管理和拥塞避免具体是如何实现的？在实际应用场景中，又该如何配置呢？

## Slide 3
学完本课程后，您将能够：
  了解拥塞管理的实现过程
  熟悉常用队列调度算法
  熟悉尾丢弃的缺点及解决办法

## Slide 4
拥塞管理
  拥塞现象的产生与改善
  常见的队列调度算法
  拥塞管理的配置实现
拥塞避免

## Slide 5: 拥塞现象的产生
拥塞管理通过队列机制来实现：
  第一步：将准备从一个接口发出的所有报文放入不同的缓存队列中；
  第二步：根据各队列间的调度机制实现不同报文的差分转发。
当总部与分部间的通信流量超过总部出口带宽时，必然会在RTA出口处发生拥塞。
此时，对时延非常敏感的语音、视频业务的通信质量很可能得不到保障，这就需要对拥塞进行管理。
公司总部
FTP Server
10Mbps
2Mbps
RTA
10Mbps
公司分部
拥塞
Notes: 拥塞发生的主要场景：
  速率不匹配：报文从高速链路进入设备，再由低速链路转发出去。
  汇聚问题：报文从多个接口同时进入设备，由一个没有足够带宽的接口转发出去。
        拥塞可能会引发一系列的负面影响：
  增加了报文传输的时延和抖动。
  过高的延迟会引起报文重传。
  使网络的有效吞吐率降低，造成网络资源的损害。
  加剧耗费大量的网络资源（特别是存储资源），不合理的资源分配甚至可能导致系统陷入资源死锁而崩溃。
  由此可见，拥塞使流量不能及时获得资源，是造成服务性能下降的源头。然而在报文交换以及多用户业务并存的复杂环境下，拥塞又是常见的。因此采取有效的避免拥塞以及防止拥塞加剧的方法是必需的，那具体实现的方法是怎样的呢？

## Slide 6: 拥塞管理实现的第一步
根据报文所携带标记对应的LP值与队列索引号的对应关系表，来实现将不同的报文送入不同队列。
FTP Server
SWA
802.1p=1
802.1p=5
802.1p=3
802.1p=2
RTA
SWB
802.1p | LP | 队列索引
- | 0 | 0
1 | 1 | 1
2 | 2 | 2
3 | 3 | 3
- | 4 | 4
5 | 5 | 5
- | 6 | 6
- | 7 | 7
队列0
队列1
队列2
…
…
公司分部
Notes: LP（本地优先级，又称为内部优先级）：优先级映射实现从数据原始携带的QoS优先级到内部优先级或从内部优先级到QoS优先级的映射。
  对于进入设备的报文，设备将报文携带的优先级或者端口优先级映射为内部优先级，然后根据内部优先级与队列之间的映射关系确定报文进入的队列。

## Slide 7: 拥塞管理实现的第二步
队列0
…
队列1
队列2
Data
Data
Data
Manager
FTP
FTP
FTP
Video
Video
队列5
Voice
Voice
…
…
…
Voice
Data
…
FTP
Video
哪个队列该优先被调度呢？
提供差分服务的核心就是拥塞发生时如何决定不同队列报文的转发次序，这就用到了队列的调度机制。
常见的队列调度算法包括：FIFO，PQ，WRR，WFQ，CBQ等。
Notes: 具体差分服务是如何通过队列调度来体现的呢？每种队列调度算法又是如何工作的？各自都有什么优缺点？

## Slide 8
拥塞管理
  拥塞现象的产生与改善
  常见的队列调度算法
  拥塞管理的配置实现
拥塞避免

## Slide 9: FIFO(First In First Out)
  优点：实现机制简单且处理速度快。
  缺点：不能有差别地对待优先级不同的报文。
出队调度
FIFO队列
紧急
次紧急
非紧急
Notes: FIFO队列不对报文进行分类，当报文进入接口的速度大于出接口能发送的速度时，FIFO按报文到达接口的先后顺序让报文进入队列，同时，FIFO在队列的出口让报文按进队的顺序出队，先进的报文将先出队，后进的报文将后出队。
FIFO队列具有处理简单，开销小的优点。但FIFO不区分报文类型，采用尽力而为的服务模型，使得对时延敏感的实时应用的延迟得不到保证，关键业务的带宽也不能得到保证。

## Slide 10: PQ(Priority Queuing)
  优点：对高优先级的报文提供了优先转发。
  缺点：低优先级队列可能出现“饿死”现象。
分类
Bottom
出队调度
紧急
次紧急
非紧急
Normal
Middle
Top
Notes: PQ队列是针对关键业务应用设计的，且关键业务有一个重要特点，就是需要在拥塞发生时要求优先获得服务以减少响应的延迟。
PQ调度机制：分为4个队列，分别为高优先队列、中优先队列、正常优先队列和低优先队列，它们的优先级依次降低。在报文出队的时候，PQ会首先让高优先队列中的报文出队并发送，直到高优先队列中的报文发送完，然后发送中优先队列中的报文，同样，直到发送完，然后是正常优先队列和低优先队列。如此的话，将关键业务的报文放入较高优先级的队列，将非关键业务（如E-Mail）的报文放入较低优先级的队列，可以保证关键业务的报文被优先传送，非关键业务的报文在处理关键业务数据的空闲间隙被传送。
如果高优先级队列中持续有报文等待被发送，那么后面较低优先级队列中的报文就迟迟不能得到发送，出现“饿死”现象。

## Slide 11: WRR(Weighted Round Robin)
  优点：避免了PQ调度的“饿死”现象。
  缺点：基于报文个数来调度，容易出现包长尺寸不同的报文出现不平等调度；低时延业务得不到及时调度。
队列a 权重3
队列b 权重2
7
2
5
队列c 权重1
3
6
9
a
c
b
8
1
4
1
4
7
2
5
3
Notes: WRR（Weight Round Robin）加权循环调度在RR（Round Robin）调度的基础上演变而来，根据每个队列的权重来轮流调度各队列中的报文流。实际上，RR调度相当于权值为1的WRR调度。

## Slide 12: WFQ(Weighted Fair Queuing)
  优点：可完全按照权重分配带宽；自动分类，配置简单。
  缺点：低时延业务仍得不到及时调度；无法实现用户自定义分类规则。
Queue 1 weight 1
Queue 2 weight 2
……
Queue N-1 weight N-1
Queue N weight N
Packets to be sent from this interface
Sent packets
Classification
Scheduling
Interface
Notes: WFQ对报文按流特征进行分类，对于IP网络，相同源IP地址、目的IP地址、源端口号、目的端口号、协议号、ToS的报文属于同一个流，而对于MPLS网络，具有相同的标签和EXP域值的报文属于同一个流。每一个流被分配到一个队列，该过程称为散列，采用HASH算法来自动完成，这种方式会尽量将不同特征的流分入不同的队列中。WFQ允许的队列数目是有限的，用户可以根据需要配置该值。
在出队的时候，WFQ按流的优先级来分配每个流应占有的出口带宽。优先级的数值越小，所得的带宽越少。优先级的数值越大，所得的带宽越多。这样就保证了相同优先级业务之间的公平，体现了不同优先级业务之间的权值。
WFQ优点在于配置简单，但由于流是自动分类，无法手工干预，故缺乏一定的灵活性；且受资源限制，当多个流进入同一个队列时无法提供精确服务，无法保证每个流获得的实际资源量。WFQ均衡各个流的延迟与抖动，同样也不适合延迟敏感的业务应用。
通过以上分析，会发现如果所有队列都应用一种调度算法都存在各自的优缺点，且不能很好地满足业务需求，但通过分析会发现有些调度算法之间的优缺点正好是互补的，试想：是否可以设置不同的队列应用不同的调度算法，这样是否就能很大程度满足业务需求呢？

## Slide 13: PQ+WFQ
  优点：可保证低时延业务得到及时调度；实现按权重分配带宽等。
  缺点：无法实现根据用户自定义灵活分类报文的需求。
Queue 7
Packets to be sent from this interface
Sent packets
Classification
Interface
Queue 6
Queue 5
Queue 4
Queue 3
Queue 2
Queue 1
Queue 0
PO
WFO
Scheduling sequence
Notes: PQ+WFQ调度过程：
  如图，在进行调度时，首先按照PQ方式优先调度Queue7、Queue6和Queue5队列中的报文流，只有这些队列中的报文流全部调度完毕后，才开始以WFQ方式调度Queue4、Queue3、Queue2、Queue1和Queue0队列中的报文流。其中，Queue4、Queue3、Queue2、Queue1和Queue0队列包含自己的权值。
  重要的协议报文以及有低时延需求的业务报文应放入PQ调度队列中，得到优先调度的机会，其他报文则可放入以WFQ方式调度的各队列中。
PQ+WFQ优缺点：
  其集合了PQ调度和WFQ调度各自的优缺点。单纯采用PQ调度时，低优先级队列中的报文流可能会长期得不到带宽，而单纯采用WFQ调度时，低延时需求业务可能得不到及时调度，而如果将两种调度方式结合起来形成PQ+WFQ调度方式，其不仅能发挥两种调度的优势，而且能互补一些各自特有的缺点。

## Slide 14: CBQ(Class-based Queueing)
  优点：提供了自定义类的支持；可为不同的业务定义不同的调度策略。
  缺点：由于涉及到复杂的流分类，故启用CBQ会耗费一定的系统资源。
EF 1
IP or MPLS packets
Sent packets
Classification
Interface
……
EF N
AF 1
BF 1
EF
……
AF N
……
BF N
AF
BF
Scheduling
Notes: CBQ（Class-based Queueing）基于类的加权公平队列是对WFQ功能的扩展，为用户提供了自定义类的支持。CBQ首先根据IP优先级或者DSCP优先级、入接口、IP报文的五元组等规则来对报文进行分类，然后让不同类别的报文进入不同的队列。对于不匹配任何类别的报文，会送入系统定义的缺省类。
CBQ提供三类队列：
  EF队列：满足低时延业务。
    EF队列拥有绝对优先级，仅当EF队列中的报文调度完毕后，才会调度其他队列中的报文。
  AF队列：满足需要带宽保证的关键数据业务。
    每个AF队列分别对应一类报文，用户可以设定每类报文占用的带宽。当系统调度报文出队的时候，会按用户为各类报文设定的带宽将报文进行出队发送，可实现各个类的队列的公平调度。
  BE队列：满足不需要严格QoS保证的尽力发送业务。
    当报文不匹配用户设定的所有类别时，报文会被送入系统定义的缺省BE（Best Effort，尽力传送）类。BE队列使用接口剩余带宽和WFQ调度方式进行发送。

## Slide 15: 队列调度算法的比较
类型 | 优点 | 缺点
FIFO | 实现简单，处理速度快 | 不能有差别地对待优先级不同的报文
PQ | 低延迟业务能得到保障 | 低优先级队列可能出现“饿死”现象
WRR | 避免了低优先级队列的“饿死”现象 | 不平等调度；低时延业务得不到保障
WFQ | 按权重实现公平调度；自动分类，配置简单 | 低时延业务得不到保障；无法支持自定义类
PQ+WFQ | 低时延业务能得到保障；按权重实现公平调度等 | 无法支持自定义类
CBQ | 支持自定义类 | 耗费较多的系统资源

## Slide 16
拥塞管理
  拥塞现象的产生与改善
  常见的队列调度算法
  拥塞管理的配置实现
拥塞避免

## Slide 17: 拥塞管理的配置需求（PQ+WFQ）
需求：为语音流量提供优先转发服务，其他流量公平对待。
公司总部
FTP Server
10Mbps
2Mbps
RTA
10Mbps
公司分部
G0/0/0

## Slide 18: 拥塞管理的配置实现（PQ+WFQ）
RTA队列调度
队列1
队列2
队列5
WFQ
PQ
[RTA]qos queue-profile qos-Huawei
schedule pq 5 wfq 1 to 3
int g0/0/0
qos queue-profile qos-Huawei
[RTA]dis qos queue-profile qos-Huawei
Queue-profile: qos-Huawei
Queue Schedule Weight Length GTS
------------------------------------
1 WFQ 10 -/- -/-
2 WFQ 10 -/- -/-
3 WFQ 10 -/- -/-
5 PQ - -/- -/-
G0/0/0
队列3
Notes: 此页配置参数与前文标题为“拥塞管理实现的第一步”的一页内容相对应。

## Slide 19
拥塞管理
拥塞避免
  尾丢弃的缺点及解决办法
  WRED的配置实现

## Slide 20: 队列被装满后的传统处理方式
由于每个队列长度有限，当某一队列已经被装满时，传统的处理方法会将后续向该队列发送的报文全部丢弃，直至拥塞解除，这种处理方式称为尾丢弃（Tail Drop）。
6个数据包每秒
4个数据包每秒
4 | 3 | 2 | 1
6 | 5
此时队列已经被装满。
当队列已满时，后续向该队列发送的报文都将直接被丢弃。
Notes: 思考：尾丢弃这种方式有什么利弊？

## Slide 21: 尾丢弃的缺点一：引发TCP全局同步现象 (1)
  由于拥塞，大量的TCP连接包被丢弃。
发生拥塞，队列排满进行尾丢弃行为。
FTP Server
RTA
10Mbps
公司分部
公司总部
TCP连接
10Mbps
5Mbps

## Slide 22: 尾丢弃的缺点一：引发TCP全局同步现象 (2)
TCP慢启动过程。
流量过大，导致队列被装满，发生尾丢弃行为。
Server回复的TCP确认包由于拥塞被丢掉，故发送方未收到TCP确认，则认为网络发生了拥塞，于是同时将TCP Window Size减小，则整体流量同时减小。
此时网络拥塞消除，发送方又都能收到TCP确认包，故认为网络不再拥塞，于是又都进入TCP慢启动过程，周而复始。
时间
流
量
Notes: TCP全局同步：对于TCP报文，如果大量的报文被丢弃，将造成TCP超时，从而引发TCP慢启动，使得TCP减少报文的发送。当队列同时丢弃多个TCP连接的报文时，将造成多个TCP连接同时进入拥塞避免和慢启动状态以调整并降低流量，这就被称为TCP全局同步现象。这样多个TCP连接发往队列的报文将同时减少，而后又会在某个时间同时出现流量高峰，如此反复，使网络资源利用率低。
思考：该如何来避免TCP全局同步现象？问题的核心是什么？

## Slide 23: 解决办法：RED
当队列长度在高门限和低门限之间时，开始随机丢弃新到来的报文，且队列越长，丢弃概率越大。
为避免TCP全局同步，可在队列未装满时先随机丢弃一部分报文。通过预先降低一部分TCP连接的传输速率来尽可能延缓TCP全局同步的到来。这种预先随机丢弃报文的行为被称为早期随机检测（RED）。
低门限
高门限
最大丢弃概率
丢弃概率曲线
100%
队列最大长度
实际队列
长度
丢弃概率
当队列小于低门限时，不丢弃报文。
当队列长度超过高门限时，丢弃所有新到来的报文，即尾丢弃。
仍可能出现TCP全局同步现象，但链路利用率已大大增加。
时间
流
量
Notes: 为避免TCP全局同步现象，出现了RED（Random Early Detection）技术。RED通过随机地丢弃数据报文，让多个TCP连接不同时降低发送速度，从而避免了TCP的全局同步现象。使TCP速率及网络流量都趋于稳定。
RED为每个队列的长度都设定了阈值门限，并规定：
  当队列的长度小于低门限时，不丢弃报文。
  当队列的长度大于高门限时，丢弃所有收到的报文。
  当队列的长度在低门限和高门限之间时，开始随机丢弃到来的报文。方法是为每个到来的报文赋予一个随机数，并用该随机数与当前队列的丢弃概率比较，如果大于丢弃概率则报文被丢弃。队列越长，报文被丢弃的概率越高。
思考：尾丢弃对于丢弃TCP报文造成全局同步现象，还会对其造成其他的影响么？

## Slide 24: 尾丢弃的缺点二：引起TCP饿死现象
导致原因：尾丢弃无法对流量进行区分丢弃。
UDP 4 | UDP 3 | TCP 2 | UDP1
此时队列已经被装满。
后续发往该队列的大量TCP报文将进行尾丢弃，并造成Window Size减小，TCP流量整体减小，而UDP流量并不会减少，反而可能会占满整个队列，造成TCP饿死现象。
UDP 9 | TCP 8 | TCP 7 | UDP 6 | TCP5

## Slide 25: 尾丢弃的缺点三：无差别地丢弃
导致原因：尾丢弃无法对流量进行区分丢弃。
非关键数据 4 | 非关键数据 3 | 非关键数据 2 | 关键数据 1
关键数据 7 | 关键数据 6 | 关键数据 5
此时队列已经被装满。
尾丢弃很可能导致大量非关键数据被转发，而大量关键数据被丢弃。
Notes: RED技术是否可以解决尾丢弃的缺点二和三？为什么？

## Slide 26: 解决办法：WRED
WRED技术可以通过对不同优先级数据包或队列设置相应的丢弃策略，以实现对不同流量进行区分丢弃。
IPP=2的流量低门限为35，高门限为40，相对于IPP=0的流量晚丢。
20
最大丢弃概率30%
丢弃概率曲线
100%
实际队列长度
丢弃概率
30
35
40
IPP=0的流量低门限为20，高门限为40。
IP Precedence为例：
0
1
2
WRED可以弥补尾丢弃的三个缺点，且大大提高了链路带宽利用率。
Notes: 基于RED技术，又实现了WRED（Weighted Random Early Detection）技术，可实现每一种优先级都能独立设置报文的丢包的高门限、低门限及丢包率，报文到达低门限时，开始丢包，到达高门限时丢弃所有的报文，随着门限的增高，丢包率不断增加，最高丢包率不超过设置的最大丢包率，直至到达高门限，报文全部丢弃。这样按照一定的丢弃概率主动丢弃队列中的报文，从一定程度上避免了尾丢弃带来的所有缺点。

## Slide 27
拥塞管理
拥塞避免
  尾丢弃的缺点及解决办法
  WRED的配置实现

## Slide 28: WRED配置需求
Manager
财务部
FTP Server
SWA
SWB
dscp
RTA
DS节点
G0/0/1
需求：当网络发生拥塞队列被装满时，实现FTP流量相对其他服务最晚丢弃。
E1
dscp

## Slide 29: WRED配置实现
[RTA]drop-profile manager
wred dscp
dscp 8 low-limit 50 high-limit 70 discard-percentage 10
drop-profile ftp
wred dscp
dscp 16 low-limit 70 high-limit 90 discard-percentage 10
drop-profile video
wred dscp
dscp 24 low-limit 60 high-limit 80 discard-percentage 20
qos queue-profile qos-Huawei
queue 1 drop-profile manager
queue 2 drop-profile ftp
queue 3 drop-profile video
interface E1
qos queue-profile qos-Huawei
流量类型 | DSCP值 | LP | 队列
Voice | 40 | 5 | 5（PQ）
Video | 24 | 3 | 3（WFQ）
FTP | 16 | 2 | 2（WFQ）
Manager | 8 | 1 | 1（WFQ）
尾丢弃 |  |  | 
低门限 | 60 | 70 | 50
高门限 | 80 | 90 | 70
丢弃最大概率 | 20 | 10 | 10

## Slide 30
拥塞管理机制的实现过程分为哪两步？
常用的队列技术有哪些？
RED技术可以解决尾丢弃以下哪些缺点（ ）？
  TCP全局同步现象
  TCP饿死现象
  无差别的丢弃
Notes: 1、答案：拥塞管理机制的实现过程分为：
  第一步：将准备从一个接口发出的所有报文放入不同的队列中；
  第二步：根据各队列间的调度机制实现不同报文的差分转发。
2、答案：FIFO、PQ、WFQ、PQ+WFQ、CBQ等。
3、答案：A。