## Slide 1
HCRSE114
RS
V3.0
刘伟/lwx47600
2018.10.23
刘鹏/lwx529648
新开发
Notes: 2017.07.18：
  调整整体胶片的图片拉伸。
  调整前言、目标、目录等前面的图标，保持位置一致性。
  调整页脚宽度，使页脚变窄，整体视觉感更好一些。
  调整正文及标题高度，整体上调了一些，匹配页脚的高度。
  修整所有文本框的格式问题。
  调整备注页格式，使其符合16:9的显示效果。

## Slide 2
华为路由交换精英培训
之QoS

## Slide 3
随着网络技术的飞速发展，互联网中的业务越来越多样化。除了传统的WWW、E-Mail、FTP应用外，企业还尝试在Internet上拓展新业务，比如IP电话、电子商务、多媒体游戏、远程教学、远程医疗、可视电话、电视会议、视频点播、在线电影等。企业用户也希望通过VPN技术，将分布在各地的分支机构连接起来，开展一些事务性应用，比如访问公司的数据库或通过Telnet管理远程设备。
网络的普及，业务的多样化，使互联网流量激增，产生网络拥塞，转发时延增加，严重时还会产生丢包，导致业务质量下降甚至不可用。所以，要在IP网络上开展这些实时性业务，就必须解决网络拥塞问题。QoS技术就是在这种背景下发展起来的。本章我们将学习QoS高级特性。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  掌握QoS复杂流分类技术
  掌握QoS令牌桶算法
  了解QoS的现网部署方案

## Slide 5
QoS MQC配置
QoS令牌桶算法
QoS应用与实现

## Slide 6: QoS MQC配置
MQC概念：
  模块化QoS命令行MQC（Modular QoS Command-Line Interface）是指通过将具有某类共同特征的报文划分为一类，并为同一类报文提供相同的服务，对不同类的报文提供不同的服务。
MQC三要素：
  MQC包含三个要素：流分类（traffic classifier）、流行为（traffic behavior）和流策略（traffic policy）。

## Slide 7: 流分类
二层流分类规则
    源MAC地址、目的MAC地址、VLAN、MPLS EXP、基于二层的协议字段、ACL 4000～4999匹配的字段等。
    三层流分类规则
    IP DSCP、IP precedence、IP协议类型、RTP端口号、ACL 2000～3999匹配的字段、ACL6 2000～3999匹配的字段等。
Notes: 流分类用来定义一组流量匹配规则，以对报文进行分类。

## Slide 8: 流分类配置
traffic classifier classifier-name [ operator { and | or } ]
  and表示流分类中各规则之间关系为“逻辑与”，指定该逻辑关系后：
    当流分类中有ACL规则时，报文必须匹配其中一条ACL规则以及所有非ACL规则才属于该类。
    当流分类中没有ACL规则时，则报文必须匹配所有非ACL规则才属于该类。
  or表示流分类各规则之间是“逻辑或”，即报文只需匹配流分类中的一个或多个规则即属于该类。
  缺省情况下，流分类中各规则之间的关系为“逻辑或
Notes: traffic classifier classifier-name [ operator { and | or } ]
  classifier-name：指定流分类名称。
  Operator:指定流分类下各规则之间的逻辑运算符。如果没有指定operator，则各规则之间缺省为逻辑“或”的关系。
  And:指定流分类下各规则之间是逻辑“与”的关系。
  Or:指定流分类下各规则之间是逻辑“或”的关系。指定该逻辑关系后，报文只需匹配流分类下的一个或多个规则就属于该类。

## Slide 9: 流行为配置
MQC流行为动作有：
    报文过滤
    重标记优先级
    重定向
    流量监管
    流量统计
    通过命令traffic behavior behavior-name可创建一个流行为

## Slide 10: 流策略配置
流量策略把流量类和流量动作关联
  执行命令traffic policy policy-name，创建一个流策略并进入流策略视图
  执行命令classifier classifier-name behavior behavior-name [ precedence precedence-value ]

## Slide 11: MQC配置示例
RTA
S0
RTB
S0
RTC
RTD
S1
S0
S1
S0
1.1.1.1
2.2.2.2
3.3.3.3
4.4.4.4
在RTA上将流量分成3类：AF11、AF21、EF
  RTB上将AF21流量重新标记成AF22
Notes: 这是一个基于类的QoS的配置示例。在RTA上执行流分类；在RTB上执行带宽限制、重新标记等策略。

## Slide 12: MQC配置-RTA配置
acl number 2001
rule 0 permit source 1.1.1.1 0
acl number 2002
rule 0 permit source 2.2.2.2 0
acl number 2003
rule 0 permit source 3.3.3.3 0
traffic classifier Class_af11 operator and
if-match acl 2001
traffic classifier Class_af21 operator and
if-match acl 2002
traffic classifier Class_ef operator and
if-match acl 2003 //流分类
traffic behavior Behavior_af11
remark dscp af11
traffic behavior Behavior_af21
remark dscp af21
traffic behavior Behavior_ef
remark dscp ef //流行为
traffic policy Mark
classifier Class_af11 behavior Behavior_af11
classifier Class_af21 behavior Behavior_af21
classifier Class_ef behavior Behavior_ef //流策略
interface Serial0
ip address 12.12.12.1 255.255.255.252
traffic-policy Mark outbound
Notes: RTA上主要是执行流量分类。根据源地址的不同，分别把流量标记为AF11、AF21和EF。

## Slide 13: MQC配置-RTB配置
traffic classifier Class_af21 operator and
if-match dscp af21 //流分类
traffic behavior Behavior_af21
remark dscp af22 //流行为
traffic policy dscp
classifier Class_af21 behavior Behavior_af21 //流策略
interface Serial0
ip address 23.23.23.1 255.255.255.252
traffic-policy dscp inbound
Notes: 在RTB上根据数据包的标记执行不同的QoS策略。

## Slide 14
QoS MQC配置
QoS令牌桶算法
QoS应用与实现

## Slide 15: 令牌桶算法
令牌桶
令牌足够
放置令牌
No,丢弃或缓存
Yes,转发
Notes: 要实现流量的控制，必须有一种机制可以对通过设备的流量进行度量。令牌桶是目前最常采用的一种流量测量方法，用来评估流量速率是否超过了规定值。
当数据流到达设备时首先会根据数据的大小从令牌桶中取出与数据大小相当的令牌数量用来传输数据。也就是说要使数据被传输必须保证令牌桶里有足够多的令牌，如果令牌数量不够，则数据会被丢弃或缓存。这就可以限制报文的流量只能小于等于令牌生成的速度，达到限制流量的目的。

## Slide 16: 单速率令牌桶参数
单速率令牌桶主要由如下三个参数构成
  CIR（Committed Information Rate）：承诺信息速率
  CBS（Committed Burst Size）：承诺突发尺寸
  EBS（Extended burst size）：超额突发尺寸

## Slide 17: 单速率令牌桶结构
双桶结构由两个桶实现，为方便将两个令牌桶称为C桶和E桶
C桶
E桶
CIR
CBS
溢出
EBS
Notes: 对于单速率标记算法的实现，华为路由器采用双桶结构。
双桶结构由两个桶实现，为方便将两个令牌桶称为C桶和E桶。C桶容量为CBS，E桶容量为EBS，总容量是CBS+EBS。如果不允许有突发流量，EBS则设置成0。
当EBS≠0时，称为单速双桶。当EBS=0，E桶的令牌数始终为0，相当于只使用了一个令牌桶——C桶，这种情况也称为单速单桶。单速单桶中，报文只标记为绿、红两色。
CIR CBS EBS的单位 :
  CIR（Committed Information Rate）：承诺信息速率，单位是bit/s，表示向令牌桶中投放令牌的速率。
  CBS（Committed Burst Size）：承诺突发尺寸，单位为bit，用来定义在部分流量超过CIR之前的最大突发流量，即为令牌桶的容量（深度）。承诺突发尺寸必须大于报文的最大长度（最大时一个分组可以领取桶中的全部令牌）。CBS越大，表示所允许的突发量越大。
  EBS（Extended burst size）：超额突发尺寸，用来定义在所有流量超过CIR之前的最大突发量。

## Slide 18: 单速率流量评估规则
色盲模式下
  单速单桶
  单速双桶
  色敏模式下
  单速单桶
  单速双桶
Notes: 单速率令牌添加方式
  单速率标记算法中，初始状态时两桶是满的。先往C桶中添加令牌，等C桶满了，再往E桶中添加令牌（E桶的令牌用做以后临时超过CIR的突发流量），当两桶都被填满时，新产生的令牌将会被丢弃。
单速率流量评估规则
  当报文到来后，直接与桶中的令牌数相比较，如果有足够的令牌就转发（通常用一个令牌关联一个比特的转发权限），如果没有足够的令牌则丢弃或缓存。
  为方便用Tc和Te表示桶中的令牌数量，Tc和Te初始化等于CBS和EBS。
  色盲模式下，在对到达报文（假设报文大小为B）进行评估时，遵循以下规则：
  对于单速单桶：
    如果报文长度不超过C桶中的令牌数Tc，则报文被标记为绿色，且Tc=Tc-B，
    如果报文长度超过C桶中的令牌数Tc，报文被标记为红色，Tc值不变。
  对于单速双桶：
    如果报文长度不超过C桶中的令牌数Tc，则报文被标记为绿色，且Tc=Tc-B，
    如果报文长度超过C桶中的令牌数Tc但不超过E桶中的令牌数Te，则报文被标记为黄色，且Te=Te-B，
    如果报文长度超过E桶中的令牌数Te，报文被标记为红色，但Tc和Te不变。

## Slide 19
Notes:   色敏模式下，在对到达报文（假设报文大小为B）进行评估时，遵循以下规则：
  对于单速单桶：
    如果报文已被标记为绿色但报文长度不超过C桶中的令牌数Tc，则报文被标记为绿色，且Tc=Tc-B；
    如果报文已被标记为绿色且报文长度超过C桶中的令牌数Tc，则报文被标记为红色，Tc保持不变；
    如果报文已被标记为黄色或红色，都直接将报文标记为红色，Tc保持不变。
  对于单速双桶：
    如果报文已被标记为绿色且报文长度不超过C桶中的令牌数Tc，则报文被标记为绿色，且Tc=Tc-B，
    如果报文已被标记为绿色且报文长度超过C桶中的令牌数Tc但不超过E桶中的令牌数Te，则报文被标记为黄色，且Te=Te-B，
    如果报文已被标记为黄色但报文长度不超过E桶中的令牌数Te，则报文被标记为黄色，且Te=Te-B，
    如果报文已被标记为黄色且报文长度超过E桶中的令牌数Te，则报文被标记为红色，且Te保持不变，
    如果报文已被标记为红色，直接将报文标记为红色，Tc和Te不变。

## Slide 20: 双速率令牌桶参数
CIR（Committed Information Rate）：承诺信息速率
CBS（Committed Burst Size）：承诺突发尺寸
PIR（Peak Information Rate）：表示峰值信息速率
PBS（Peak Burst Size）：表示峰值突发尺寸
Notes: CIR（Committed Information Rate）：承诺信息速率，表示端口允许的信息流平均速率，单位是bit/s。
CBS（Committed Burst Size）：承诺突发尺寸，用来定义在部分流量超过CIR之前的最大突发流量，单位为bit。承诺突发尺寸必须不小于报文的最大长度。
PIR（Peak Information Rate）：表示峰值信息速率，表示端口允许的突发流量的最大速率，单位是bit/s。该值必须不小于CIR的设置值。
PBS（Peak Burst Size）：表示峰值突发尺寸，用来定义每次突发所允许的最大的流量尺寸。

## Slide 21: 双速率令牌桶结构(1)
C桶
P桶
CIR
CBS
溢出
PBS
PIR
溢出
丢弃
丢弃
Notes: 双速率三色标记算法业界都使用两个令牌桶，但它关注的是速率的突发，所以不像单速率三色标记算法那样把第一个桶中未使用的令牌放到第二个桶中，而是使用两个独立的令牌桶，存在两个令牌填充速率。为方便将两个令牌桶称为C桶和P桶，C桶容量为CBS，令牌填充速率为CIR，P桶容量为PBS，令牌填充速率为PIR。
  说明： “双速率”是指该算法中两个令牌桶中的令牌填充速率不同。
双速率令牌添加方式
  初始状态时两桶是满的。往C桶和P桶分别以CIR和PIR的速率填充令牌。因这两个令牌桶是相互独立的，当其中一个桶被填满时，这个桶新产生的令牌将会被丢弃，另一个桶继续填令牌。
双速率流量评估规则
  双速率三色标记算法关注的是速率的突发，首先评估的是数据流的速率是否符合规定的突发要求，其规则是先比较P桶，再比较C桶。
  双速率三色标记算法也有色盲模式和色敏模式两种。为方便用Tc和Tp表示桶中的令牌数量，Tc和Tp初始化等于CBS和PBS。
  色盲模式下，在对到达报文（假设数据包大小为B）进行评估时，遵循以下规则：
    如果报文长度超过P桶中的令牌数Tp，则报文被标记为红色，且Tc和Tp保持不变，
    如果报文长度不超过P桶中的令牌数Tp但超过C桶中的令牌数Tc，则报文被标记为黄色，且Tp=Tp-B，
    如果报文长度不超过C桶中的令牌数Tc，报文被标记为绿色，且Tp=Tp-B，Tc=Tc-B。

## Slide 22
Notes:   色敏模式下，在对到达报文（假设报文大小为B）进行评估时，遵循以下规则：
    如果报文已被标记为绿色且报文长度超过P桶中的令牌数Tp，则报文被标记为红色，且Tp和Tc不变。
    如果报文已被标记为绿色且报文长度不超过P桶中的令牌数Tp但超过C桶中的令牌数Tc，则报文被标记为黄色，且Tp=Tp-B，Tc不变。
    如果报文已被标记为绿色且报文长度不超过C桶中的令牌数Tc，则报文被标记为绿色，且Tp=Tp-B，Tc=Tc-B。
    如果报文已被标记为黄色，则只比较P桶，如果报文长度超过P桶中的令牌数Tp，则报文被标记为红色，且Tp和Tc不变。
    如果报文已被标记为黄色，且报文长度不超过P桶的令牌数，则报文被标记为黄色，且Tp=Tp-B，Tc不变。
    如果报文已被标记为红色，直接将报文标记为红色，Tc和Tp不变。
CIR PIR CBS PBS的单位 :
  cir cir-value 指定承诺信息速率，即保证能够通过的速率。 整数形式，取值范围是0～4294967295，单位是kbit/s。
  pir pir-value 指定峰值速率，即最大能够通过的速率。 整数形式，取值范围是0～4294967295，单位是kbit/s。参数pir-value的值不应小于已经配置的cir-value的值。
  cbs cbs-value 指定承诺突发尺寸（Committed Burst Size），即瞬间能够通过的承诺流量，即第一个令牌桶的深度（假定该桶为C桶）。 整数形式，0～4294967295，单位是byte。 CBS的取值必须大于已经配置的CIR的值。缺省值与配置的cir-value有关。
  pbs pbs-value 指定超出突发尺寸（Peak Burst Size），即瞬间能够通过的峰值流量，即第二个令牌桶的深度（假定该桶为P桶）。 整数形式，0～4294967295单位是byte。 缺省值与pir-value有关

## Slide 23
QoS MQC配置
QoS令牌桶算法
QoS应用与实现

## Slide 24: QoS现网应用-规划部署
原则上在业务接入端口入方向实施分类、标记和限速；业务侧出方向实施流量整形（如果业务侧端口接入多个不同等级的业务，则业务侧出方向还要实施队列调度和拥塞避免）；网络侧出方向实施队列调度和拥塞避免。
在部署PQ队列时，建议根据业务需求对PQ队列进行限速.
建议在网络边缘（接近用户和业务源）做流分类（复杂流分类），以减少后期分类的复杂度；在汇聚层以上设备只做简单流分类，以降低设备处理负担。
原则上低优先级业务先丢包，多丢包；高优先级业务后丢包，少丢包；实时业务尾丢弃；信令协议报文不丢包。

## Slide 25: QoS现网应用-业务优先级规划
管理控制信息：如网管、设备间通信协议等，对网络的正常运行至关重要，应按照最高优先级保证；
语音流：要求低时延、低抖动、低丢包率的EF业务级别；
视频会议、可视电话等实时视频流：要求低时延、低抖动、低丢包率的EF业务级别；
办公业务：对网络时延抖动要求较低，一般作为AF、BE业务处理；

## Slide 26: QoS现网应用-流量监管与整形
考虑到网管系统可能发生病毒感染，而网管流量是最高优先级，采用PQ方式调度，为避免对语音、视频业务的冲击，必须对从网管服务器进入网络的流量进行监管。
企业办公业务，为了防止个别办公业务占用过多带宽，或由于感染病毒而发起的DDoS流量攻击，而造成其它业务服务质量下降，应该根据SLA对每个接入的流量进行流量监管(CAR)，为了充分利用网络带宽和提高客户满意度，超过约定速率的流量不直接丢弃，而是降低为最低优先级，进行尽力而为的转发。

## Slide 27: QoS现网应用-队列调度与丢包策略
骨干网边缘路由器只需要在入方向使能简单流分类，骨干网路由器按照报文自身携带的优先级进行队列调度就可以了。在IP与MPLS的边界，一般配置IP DSCP/precedence与MPLS EXP的映射。通常管理控制消息、语音、视频会议和可视电话为高优先级，进行优先转发；其余企业业务可以选择WFQ加权轮循调度。
对于语音和视频电话业务等PQ调度业务，选择尾丢弃策略，只有当队列缓存耗尽时，才会发生丢包，最大限度保证业务的无丢弃转发。对于其他WFQ调度业务，为避免全局的TCP同步现象，采用WRED方式。较高优先级的业务设置较高的WRED丢弃阀值，较低优先级的业务设置较低的丢弃阀值，保证低优先级业务较大概率被丢弃。